ОХРАНА ТРУДА

Часть № 3.

Специальные вопросы обеспечения 
требований охраны труда 
и безопасности производственной 
деятельности

СОДЕРЖАНИЕ

| Тема № 1. Основы предупреждения производственного травматизма | 4 |
| --- | --- |
| Темя № 2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов | 4 |
| Тема № 3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации | 15 |
| Тема № 4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности | 28 |
| Тема № 5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью | 45 |
| Тема № 6. Обеспечение электробезопасности | 48 |
| Тема № 7. Обеспечение пожарной безопасности | 57 |
| Тема № 8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях | 78 |

Для заметок:

Тема 1. Основы предупреждения производственного травматизма

Предупреждение производственного травматизма включает в себя комплекс мероприятий, проводимых в организации по обеспечению требований охраны труда и промышленной безопасности (ОТ и ПБ), включает девять относительно самостоятельных групп мероприятий:

1. Разработка локальных нормативных документов, определяющих форму и содержание процесса управления охраной труда и промышленной безопасностью в организации: положения о системе управления охраной труда и промышленной безопасностью, приказов о распределении полномочий и ответственности, положений, указаний, инструкций, регламентов и других документов, которым придается статус стандартов организации.

2.	Образование (реорганизация) специальных органов управления охраной труда и промышленной безопасностью: службы охраны труда и производственного контроля, комитетов, комиссий и других.

3. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасного состояния зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов, рабочих мест.

4. Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по предупреждению аварий, по готовности организации к локализации и устранению последствий аварий.

5.	Разработка и осуществление санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на поддержание работоспособности и здоровья работников.

- Разработка и осуществление мероприятий по обучению охране труда и промышленной безопасности и повышению квалификации персонала, по поддержанию трудовой и технологической дисциплины, пропаганде и др.

- Разработка и осуществление социально-экономических мероприятий, вытекающих из требований законодательства об охране труда, промышленной безопасности и социального страхования.

- Организация и осуществление контроля состояния охраны труда и промышленной безопасности в организации (производственного контроля, общественного контроля).

- Учет проводимой работы, подготовка и представление в соответствующие органы отчетности о состоянии охраны труда и промышленной безопасности в организации.

Тема № 2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, оборудования и инструмента, технологических процессов

- Эксплуатация зданий и сооружений

- Система планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений

Вопрос 2.1. Эксплуатация зданий и сооружений

Нормативные правовые акты, регламентирующие безопасность эксплуатации зданий и сооружений

Для заметок:

В российском законодательстве ряд нормативных правовых актов устанавливает обязанность работодателя обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий и сооружений.

Основные из них:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ст. ст. 212 и 215);

Из статьи 212 Трудового кодекса: «Работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений...».

Требования по правильной и безопасной эксплуатации производственных зданий и сооружений изложены в следующих основных нормативных актах:

- Строительные нормы и правила РФ 31-03-2001 «Производственные здания»;

- Строительные нормы и правила РФ 31-04-2001 «Складские помещения»;

- Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений. Утв. Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279. Положение является обязательным при проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений всех отраслей экономики;

- Положение о порядке расследования причин аварий зданий, сооружений, их частей и конструктивных элементов. Утв. Минстроем России 06.12.1994 № 17-48.

Согласно ст. 215 Трудового кодекса РФ запрещаются строительство, реконструкция, техническое переоснащение производственных объектов без заключения государственной экспертизы условий труда о соответствии проектов строительства и реконструкции производственных объектов государственным нормативным требованиям охраны труда.

Государственная экспертиза условий труда (ст. 209 ТК) - оценка соответствия объекта экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

Экспертиза проектов строительства и реконструкции производственных зданий и сооружений проводится согласно Положению о проведении государственной экспертизы условий труда в Российской Федерации, утвержденному постановлением Правительства РФ от 25.04.2003 № 244.

Документация и материалы по проектам строительства и реконструкции производственных объектов направляются на экспертизу условий труда в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающие вопросами охраны 
труда.

Органы исполнительной власти, осуществляющие государственную экспертизу условий труда, имеют право в процессе проведения экспертизы запрашивать у ее заказчика дополнительную информацию, необходимую для оценки соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Срок проведения государственной экспертизы условий труда определяется в зависимости от трудоемкости экспертных работ и объема представленной на экспертизу документации, но не должен превышать одного месяца.

По окончании государственной экспертизы условий труда составляется экспертное заключение (в двух экземплярах), которое подписывается лицом (лицами), проводившим экспертизу, и руководителем экспертизы.

Для заметок:

«Ввод в эксплуатацию»

Прием в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов осуществляется на основании СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов. Основные положения».

Началом эксплуатации зданий и сооружений следует считать подписание всеми членами приемочной комиссии (в том числе генеральным заказчиком) акта приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта (здания и сооружения). Вместе с актом приемки в эксплуатацию, как неотъемлемая часть, передаются руководителю организации (генеральному заказчику) документы, несущие техническую и технико-экономическую информацию о строительном объекте, которые должны храниться в техническом архиве или ином, определенном владельцем месте, как документы строгой отчетности.

Таким образом, руководителю организации при приёмке зданий и сооружении должны быть переданы следующие документы:

- акт приемки в эксплуатацию приемочной комиссией законченного строительством объекта,

- технический проект (техническое задание);

- технический рабочий проект;

- рабочие чертежи;

- материалы инженерно-геологических изысканий;

заводские сертификаты на поставленные стальные конструкции;

- документы, удостоверяющие качество примененных железобетонных конструкции, узлов, деталей, метизов, электродов и т.д.;

- акты на скрытые работы;

- акты приемки работ по антикоррозийной защите строительных конструкции;

- акты испытаний отдельных узлов инженерных систем;

- сведения об отступлениях от проекта и недоделках к моменту ввода объекта в эксплуатацию (из раздела 12 Положения «Техническая эксплуатации промышленных зданий и сооружении» и п. 2.19 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных здании и сооружений...»).

Документация по эксплуатации зданий и сооружений в организациях

В организации должны вестись следующие документы по технической эксплуатации здании и сооружений:

- технический паспорт на здание или сооружение с прилагаемыми к нему документами,

- технические журналы по эксплуатации здания и сооружения;

- приказ руководителя организации о возложении ответственности на руководителей структурных подразделений за правильную эксплуатацию, сохранность и своевременный ремонт здании и сооружений;

- приказ руководителя организации о создании комплексной технической комиссии (комиссий) по общему осмотру зданий и сооружений;

-	акты по результатам комплексных технических осмотров зданий и сооружении;

-	мероприятия по результатам технических обследований зданий и сооружений на основе предложений, изложенных в актах:

Для заметок:

- план планово-предупредительного ремонт;

- акты приемки зданий или сооружений (или их отдельных частей) после капитальных ремонтов;

- акты расследований причин аварий зданий или сооружений;

акты о прекращении эксплуатации зданий и сооружений или об их реанимации, или сносе (ст. 13 Положения «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»).

Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации.

Технический паспорт составляется на каждое здание и сооружение, принятое в эксплуатацию.

Паспорт является основным документом по объекту, содержащим его конструктивную и технико-экономическую характеристику, составляемую с учетом всех архитектурно-планировочных

Состоит из описательной части и приложений. В описательной части даются: год постройки, объем и площади объекта и его частей, протяженность и другие данные по сооружениям, развернутые площади элементов, требующих периодической окраски, конструктивная характеристика частей и элементов здания и сооружения и т.д.

К техническому паспорту должны быть приложены:

- копии рабочих чертежей или обмерные чертежи планов, разрезов, фасадов здании или сооружений с внесенными в них отступлениями от проекта (если таковые были);

-	перечень предусмотренных проектом или экспертизой требований по обеспечению нормальной эксплуатации здания или сооружения.

Технический паспорт составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в отделе эксплуатации, второй - в цехе или подразделении организации, эксплуатирующем здание (сооружение).

Технический журнал по эксплуатации производственных зданий и сооружений является основным документом, характеризующим состояние эксплуатируемых объектов, и ведется для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту соответствующего здания или сооружения. В журнал вносятся записи о всех выполненных работах по обслуживанию и текущему ремонту с указанием вида работ и места. Сведения, помещенные в техническом журнале, отражают техническое состояние здания (или сооружения) на данный период времени, а также историю его эксплуатации. Кроме того, часть этих сведений служит исходными данными при составлении дефектных ведомостей на ремонтные работы (из п.п.2.19, 2.20, 2.21 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений...»).

Организация периодического технического надзора за состоянием производственных зданий и сооружений в период их эксплуатации

Производственные здания и сооружения в процессе эксплуатации должны находиться под систематическим наблюдением инженерно-технических работников, ответственных за сохранность этих объектов.

Для заметок:

Лица, проводящие текущие осмотры конструкций зданий, выделяются начальником цеха, мастерской или отдела, эксплуатирующего соответствующее здание или группу зданий и сооружений.

Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются обнаруженные дефекты, а также необходимые меры для их устранения с указанием сроков выполнения работ.

При наблюдении за сохранностью зданий и сооружений необходимо:

- ежегодно проводить с помощью геодезических инструментов проверку положения основных конструкций производственных зданий и сооружений, возведенных в районах долголетней мерзлоты, на территориях, подрабатываемых горными выработками, на просадочных грунтах, а также на основаниях, подвергающихся постоянной вибрации;

- поддерживать в надлежащем состоянии планировку земли у здания и сооружения для отвода атмосферной  воды. Спланированная поверхность земли должна иметь уклон от стен  здания. Отмостка вокруг здания должна быть в исправном состоянии. Щели между асфальтовыми или бетонными отмостками (тротуарами) и стенами здания должны расчищаться, а затем заделываться горячим битумом, цементным раствором, смолой или мятой глиной;

- не допускать складирования материалов, отходов производства и мусора, а также устройства цветников и газонов непосредственно у стен здания;

- следить за исправным состоянием кровли и устройства по отводу атмосферных и талых вод с крыши здания;

- своевременно удалять снег от стен и с покрытий зданий и сооружений. При очистке кровли запрещается применять ударные инструменты, вызывающие порчу кровельных материалов:

- не допускать выброса у стен зданий отработанных воды и пара;

- не допускать распространения в зданиях сырости, возникающей из-за повреждения гидроизоляции фундаментов;

- следить за исправным состоянием внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допуская течи в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов;

- следить за нормальной работой вентиляционных систем;

- следить за плотностью примыкания кровель к стенам, парапетам, трубам, вышкам, антенным устройствам и другим выступающим конструкциям;

-	периодически контролировать состояние деревянных ферм, перекрытий и других ответственных конструкций зданий и сооружений из дерева. Обеспечивать постоянное проветривание подпольных пространств в зданиях;

- уделять особое внимание элементам деревянных конструкций, соприкасающихся с грунтом и заделанным в кирпичную кладку или бетон, а также в местах значительных температурных перепадов;

- в случаях появления в каменных или бетонных стенах, в железобетонных колоннах, прогонах, фермах, балках и плитах трещин немедленно устанавливать на них маяки и проводить тщательное наблюдение за поведением трещин и конструкций в целом;

- следить за вертикальностью стен и колонн;

Для заметок:

- организовать постоянное наблюдение за состоянием защитного слоя в железобетонных конструкциях, особенно находящихся в агрессивной среде;

- постоянно следить за состоянием швов и соединений металлических конструкций (сварных, клепанных, болтовых);

- организовать тщательное наблюдение за состоянием стыков сборных железобетонных конструкций;

- не допускать пробивки отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах без письменного разрешения лиц, ответственных за правильную эксплуатацию здания или сооружения;

- уделять особое внимание наблюдению за конструкциями, которые подвержены динамическим нагрузкам, термическим воздействиям или находятся в агрессивной среде;

- не допускать перегрузок строительных конструкций.

Вся техническая документация по сданным в эксплуатацию зданиям и сооружениям, а именно: утвержденный технический проект (проектное задание), рабочие чертежи, данные о гидрогеологических условиях участка застройки, акт приемки в эксплуатацию с документами, характеризующими примененные материалы, условия и качество производства работ по возведению объектов, акты на скрытые работы, а также сведения об отступлениях от проекта и недоделках к моменту ввода объекта в эксплуатацию - должна храниться комплектно в техническом архиве отдела эксплуатации и ремонта зданий и сооружений предприятия.

Технические и технико-экономические сведения о зданиях, которые могут повседневно требоваться при их эксплуатации, должны быть сосредоточены в техническом паспорте и техническом журнале по эксплуатации (из п.2 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений...»).

Организация периодического технического надзора за состоянием производственных зданий и сооружений в период их эксплуатации

Кроме систематического наблюдения за эксплуатацией зданий и сооружений специально за то ответственными лицами, все производственные здания и сооружения подвергаются периодическим техническим осмотрам. Осмотры могут быть общими и частными.

При общем осмотре обследуется все здание или сооружение в целом, включая все конструкции здания или сооружения, в том числе инженерное оборудование, различные виды отделки и все элементы внешнего благоустройства, или всего комплекса зданий и сооружений (например, железнодорожные пути с искусственными сооружениями).

При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания, или сооружения комплекса, или отдельные конструкции, или виды оборудования (например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети).

Как правило, очередные общие технические осмотры зданий проводятся два раза в год: весной и осенью.

Весенний осмотр производится после таяния снега. Этот осмотр должен иметь своей целью освидетельствование состояния здания или сооружения после таяния снега или зимних дождей.

При весеннем техническом осмотре необходимо:

- тщательно проверить состояние несущих и ограждающих конструкций и выявить возможные повреждения их в результате атмосферных и других воздействий;

- установить дефектные места, требующие длительного наблюдения;

- проверить механизмы и открывающиеся элементы окон, фонарей, дверей и других устройств;

- проверить состояние и привести в порядок водостоки, отмостки и ливнеприемники.

Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки зданий и сооружений к зиме. К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту. При осеннем техническом осмотре необходимо:

- тщательно проверить несущие и ограждающие конструкции зданий и сооружений и принять меры по устранению всякого рода щелей и зазоров;

- проверить подготовленность покрытий зданий к удалению снега и необходимых для этого средств (снеготаялки, рабочий инвентарь), а также состояние желобов и водостоков;

- проверить исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других устройств.

Текущий осмотр основных конструкций зданий с тяжелым крановым оборудованием или зданий и сооружений, эксплуатирующихся в сильно агрессивной среде, проводится один раз в десять дней. Здания и сооружения, эксплуатирующиеся в агрессивной среде, не реже одного раза в год должны подвергаться обследованию специализированными организациями с обстоятельными отметками в техническом журнале состояния конструкций и мерах по проведению необходимых работ по поддержанию строительных конструкций в первоначальном эксплуатационном качестве.

Кроме очередных осмотров, могут быть внеочередные осмотры зданий и сооружений после стихийных бедствий (пожаров, ураганных ветров, больших ливней или снегопадов, после колебаний поверхности земли - в районах с повышенной сейсмичностью) или аварий.

Состав комиссии по общему осмотру зданий и сооружений назначается руководителем организации. Как правило, возглавляет комиссию по общему осмотру руководитель организации или другое лицо, назначенное руководителем.

В состав комиссии включаются лица, специально занимающиеся наблюдением за эксплуатацией зданий, представители служб, ведающих эксплуатацией отдельных видов инженерного оборудования зданий (санитарно-техническими устройствами и электроосвещением), а также железнодорожного или транспортного цеха (при наличии железнодорожного въезда в здание) и начальники цехов, мастерских, отделов, непосредственно эксплуатирующие здание (п.п.2.4 и 2.5 « Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»).

При этом используются следующие способы:

- визуальный осмотр;

- физические исследования:

- химические исследования;

- инструментальные наблюдения (из Положения о проведении планово-предупредительного ремонта и технической эксплуатации производственных зданий и сооружений предприятий промышленности строительных материалов).

Результаты комиссионных общих технических осмотров заносятся в специальный акт. В акте отражается не только фактическое техническое состояние здания или 
Для заметок:

сооружения, но и делаются выводы и нарабатываются предложения (мероприятия) по восстановлению (реанимации) объекта или его частей, а также по возможному сносу объекта, как опасному или экономически убыточному при его содержании (эксплуатации). Один экземпляр акта приобщается к техническому журналу.

Результаты внеочередных осмотров также оформляются актом, один экземпляр которого приобщается к техническому журналу.

На основании этой информации в организации вырабатываются общие мероприятия (планы) как оперативного, так и капитального поддержания зданий или сооружений в технически исправном, безопасном состоянии, которые фиксируются в технических журналах.

При частном осмотре обследованию подвергаются отдельные здания или сооружения комплекса, отдельные конструкции или виды оборудования, например, фермы и балки здания, мосты и трубы на автомобильной дороге, колодцы на канализационной или водопроводной сети (гл.гл.4 - 6 Положения «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений»).

Вопрос 2.2. Система планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений Виды ремонтов производственных зданий и сооружений

Правильная техническая эксплуатация зданий и сооружений предусматривает проведение своевременных ремонтных работ.

Ремонтные работы подразделяются на два вида:

- текущие;

- капитальные.

Виды и периодичность ремонтов приведены в табл. 1

Таблица 1.

| Вид ремонта | Сроки ремонта |
| --- | --- |
| 1. Текущий: |  |
| - профилактический | Периодичность не должна превышать двух лет. |
| - внеочередной | Проводится срочно для ликвидации дефектов, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение. |
| 2. Капитальный: |  |
| - комплексный | Периодичность проведения капитальных ремонтов зависит от вида зданий и составляет от 5 до 20 лет. |
| - выборочный |  |

Текущий ремонт производственных зданий и сооружений - работы по систематическому и своевременному предохранению частей зданий и сооружений и инженерного оборудования от преждевременного износа путем проведения профилактических мероприятий и устранения мелких повреждений и неисправностей.

Повреждения аварийного характера, создающие опасность для работающего персонала или приводящие к порче оборудования, продукции, должны устраняться немедленно.

Плановый профилактический ремонт формируется на основе заявок инженерно-технических работников, ответственных за правильную эксплуатацию зданий и сооружений, на основании актов комплексных проверок и других материалов.

Капитальный ремонт - работы, в процессе которых производится смена или замена 
20 % основных конструкций зданий и сооружений, срок службы которых является наибольшим, например, фундаменты, стены, каркасы, трубы, резервуары и т.д.

Для заметок:

Наиболее эффективным способом восстановления и улучшения эксплуатационных качеств зданий и сооружений является проведение комплексного капитального ремонта (р. 10 Положения «Техническая эксплуатация промышленных зданий и сооружений» и р. 3 «Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений...»).

Перечни работ по текущему и капитальному ремонтам представлены в приложении 8 к «Положению о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений...».

Ремонты осуществляются ремонтными службами самой организации или сторонними организациями.

Организация планово-предупредительных ремонтов

Все работы, предусмотренные системой планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, выполняются по годовым планам (графикам), утвержденным руководителями организаций.

В годовых планах-графиках устанавливаются сроки проведения плановых технических осмотров, текущих и капитальных ремонтов с разбивкой всех мероприятий по месяцам.

В тех случаях, когда одновременно с проведением ремонта затруднено или невозможно выполнение технологических процессов или иной основной деятельности организации, планы всех видов ремонтов производственных зданий и сооружений должны быть увязаны с планами работ соответствующих производственных подразделений организации.

Планирование текущего ремонта осуществляется ежегодно на основании расцененных описей ремонтных работ по объектам в пределах общего лимита, предусмотренного в плане производственной деятельности организации на финансирование этих работ.

Годовые планы ремонтов составляются на основании данных технических осмотров зданий и сооружений, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования (п.п. 4.2 - 4.5 «Положения о проведении планово - предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»).

Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений хранятся в организации наравне с документацией по строительству производственных объектов.

Прием в эксплуатацию производственных зданий и сооружений после текущих и капитальных ремонтов

Ввод в эксплуатацию капитально отремонтированных зданий и сооружений производится только после приемки их специально созданной комиссией. Комиссия по приемке отремонтированных зданий и сооружений назначается приказом руководителя организации в составе представителей структурных подразделений, эксплуатирующих здания или сооружения, службы технического надзора (если таковая есть), служб, ответственных за эксплуатацию энергетических устройств и установок, представителей ремонтно-строительной организации, проектной организации и других заинтересованных структур. Возглавляет комиссию технический руководитель или другой специалист, назначенный руководителем организации.

Генеральный подрядчик (ремонтно-строительная организация) предъявляет комиссии законченный строительством объект. При этом представляется техническая документация, в том числе:

Для заметок:

- комплект рабочих чертежей на капитальный ремонт;

- комплект сметной документации:

- акты на скрытые работы и акты промежуточной приемки;

- журнал работ.

Если комиссия удовлетворена качеством ремонта, то составляется акт приемки объекта. После подписания сторонами акта приемки он вместе с технической документацией по капитальному  ремонту приобщается к эксплуатационной технической документации, хранящейся у владельца, эксплуатирующего объект.

При несогласии технической комиссии с результатами ремонта, составляется мотивированное заключение на отказ в приемке объекта в эксплуатацию после капитального ремонта.

Приемка выполненных работ по текущему ремонту осуществляется руководителем структурного подразделения, эксплуатирующего объект. При этом также подписывается двусторонний акт исполнителем работ и заказчиком или производится запись в журнале по технической эксплуатации зданий и сооружений (р. 8 Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений; p.p. 10-13 Положения «Техническая эксплуатация производственных зданий и сооружений»).

Расследование причин аварий со зданиями и сооружениями

Под аварией понимается обрушение, повреждение здания, сооружения в целом, его частей или отдельного конструктивного элемента, а также превышения предельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному ведению работ и повлекших приостановку эксплуатации (строительство) объекта или его части.

В понятие аварии входят также обрушения и повреждения зданий и сооружений, произошедшие в результате природно-климатических воздействий (землетрясение, ветровой напор, снежные нагрузки и т.д.), интенсивность которых не превышает расчетных значений.

В зависимости от масштабов и степени последствий аварии зданий и сооружений подразделяются на аварии первой категории и аварии второй категории.

К аварии первой категории относятся обрушения зданий и сооружений или их частей (разрушения наземных строительных конструкций, подземных транспортных и гидротехнических сооружений, прорывов плотин, дамб, резервуаров и т.д.), которые:

- вызвали нарушение функционирования других отраслей экономики;

- повлекли гибель двух или более человек;

- привели к количеству пострадавших более 15 человек.

Аварии первой категории классифицируются как чрезвычайная ситуация.

К аварии второй категории относятся обрушения или повреждения зданий и сооружений, их частей или отдельных конструктивных элементов, угрожающие безопасному ведению работ и не попавшие в разряд аварий первой категории (р. 15 Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений...», утв. приказом Минстроя России от 06.12.1994 № 17-48).

Мероприятия, необходимые для срочной реализации, в случае возникновения аварии со зданиями и сооружениями

Руководитель организации, где произошла авария, обязан принять в первую очередь необходимые меры по спасению пострадавших, оказанию им помощи, 
Для заметок:

принять меры по предотвращению распространения разрушений, пожара, установлению границ опасной зоны и ограждению доступа в нее людей.

Руководитель организации, в которой произошла авария первой категории, должен немедленно передать сообщения:

- в территориальный орган исполнительной власти и в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- в вышестоящий орган по ведомственной принадлежности;

- в орган прокуратуры по месту, где произошла авария.

Руководитель организации, в которой произошла авария второй категории, передает сообщения:

-	в территориальный орган исполнительной власти и в соответствующий орган исполнительной власти города и района;

- в вышестоящий орган по ведомственной принадлежности.

В сообщении должны содержаться следующие сведения:

- полное наименование и техническая характеристика объекта;

- наименование эксплуатирующей организации;

- место расположения объекта;

- дата и время аварии;

- характер и объем разрушений;

- сведения о пострадавших и погибших;

- обстоятельства, при которых произошла авария;

- сведения о назначении местной комиссии;

- сведения о вероятной причине аварии.

При авариях первой категории руководитель организации, на которой произошла авария, получив сообщение (узнав об аварии), немедленно создает местную комиссию, которая работает до начала работы технической комиссии. В ее состав включаются представители генподрядной и субподрядной организаций, проектной организации, разработавшей проект, заказчика или эксплуатационной организации. Председателем комиссии назначается руководитель организации.

Местная комиссия до начала работы технической комиссии должна:

-	организовать оказание первой помощи и эвакуацию пострадавших;

- произвести осмотр обрушившихся конструкций и зафиксировать их положение на фотографиях, схемах;

-	принять меры по предотвращению дальнейшего распространения разрушении, обеспечению безопасного ведения работ при разборке конструкций, ограничению доступа работников в зону аварии;

- опросить очевидцев аварии;

- установить вероятные причины возникновения аварии.

Местная комиссия составляет акт предварительного расследования, который передается технической комиссии.

Расследование аварий, связанных с повреждением или обрушением отдельного конструктивного элемента, не сопровождавшихся несчастными случаями, допускается проводить местными комиссиями.

Организация расследования причин аварий с производственными зданиями и сооружениями

При авариях первой категории техническая комиссия назначается:

Для заметок:

- министерствами и ведомствами РФ по строящимся и эксплуатируемым объектам, подведомственным им;

-	соответствующими органами исполнительной власти субъекта РФ.

При авариях второй категории технические комиссии назначаются:

- министерствами и ведомствами РФ по строящимся и эксплуатируемым объектам, подведомственным им;

- соответствующими органами исполнительной власти городов и районов («Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений...»).

В состав технической комиссии для расследования аварий первой категории включаются представители соответствующих министерств и ведомств; организаций, на объектах которых произошла авария; органов исполнительной власти субъекта РФ, городов и районов; генеральной подрядной (строительной, строительно-ремонтной) организации; при необходимости  -  предприятий-поставщиков строительных изделий, конструкций и оборудования, а также специалистов органов МЧС по согласованию с ними.

В состав технической комиссии для расследования аварий второй категории включаются представители соответствующих министерств, ведомств и организаций, на объектах которых произошла авария, органов исполнительной власти городов и районов, при необходимости - представитель проектной организации, строительно-монтажной организации.

Председатель технической комиссии по расследованию причин аварии назначается органом, создавшим комиссию. Этим же органом устанавливается срок проведения указанного расследования («Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений...»).

Акт технической комиссии по расследованию причин аварии подлежит утверждению в двухдневный срок органом, назначившим комиссию.

Утвержденный акт направляется в 5-дневный срок:

- в территориальный орган исполнительной власти;

- в вышестоящий по подчиненности орган;

- в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора;

- кроме того, по авариям первой категории - в прокуратуру по месту, где произошла авария («Положение о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений...»).

Тема № 3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума и вибрации

- Понятие «Опасность, идентификация опасностей, управление опасностью», «Вредный производственный фактор». Классификация вредных факторов

- Основные вредные производственные факторы. Их воздействие на организм человека

Вопрос 3.1. Понятие «Опасность, идентификация опасностей, управление опасностью», «Вредный производственный фактор». Классификация вредных факторов

Опасность - источник или ситуация, которая потенциально может нанести вред человеку, привести к ухудшению состояния здоровья, нанесению ущерба собственности, производственной среде, или сочетание всего перечисленного (Системы 
Для заметок:

управления профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001: 1999).

Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска. (ГОСТ Р 51897-2002, утрачивает силу с 01.12.2012 и заменяется ГОСТ Р 51897-2011).

Идентификация опасности - процесс определения опасности и ее характеристик (Системы управления профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001: 1999).

Обязательные процедуры в области охраны труда, такие как аттестация рабочих мест по условиям труда и сертификация, ставили целью реализовать государственную социальную политику по предоставлению гарантий государства работникам на безопасные условия труда в соответствии с действующим законодательством. Иначе говоря, обязательные процедуры могут подтвердить соответствие объекта (организации работ по охране труда) минимально установленным в нормативных правовых актах требованиям.

Добровольная сертификация в международных сертифицирующих органах предполагает достижение цели более высокого уровня, имея базой реализацию минимальных требований. Организация вырабатывает собственную политику в области охраны труда. Исходя из целей, определенных в политике, организация разрабатывает систему управления охраной труда, промышленной и экологической безопасностью, основополагающим принципом которой является постоянное, последовательное улучшение условий труда, минимизация и исключение рисков, связанных с трудовой деятельностью.

Важнейшим этапом в реализации политики в области охраны труда является идентификация опасностей или рисков. Приступить к идентификации опасностей можно только при наличии налаженных процедур получения информации об опасностях, вовлечения в этот процесс максимального числа работников организации; нормативной базы, содержащей критерии (нормативы) опасностей (вредных факторов рабочей среды и опасных производственных факторов, и, так называемого, «человеческого фактора»).

Продолжение идентификации - определение характеристик опасностей (абсолютных значений) по соответствующим методикам, сравнение с критериями (нормативами) и, по возможности, численное определение опасности (класс условий труда, по факторам рабочей среды, факторам трудового процесса, по опасным производственным факторам (травмобезопасность) и др.).

В организации должна существовать политика в области профессиональной безопасности и здоровья, санкционированная высшим руководством организации, в которой ясно сформулированы общие цели и обязательства по улучшению исполнения в области охраны труда и промышленной

безопасности.

Понятие «Вредный производственный фактор». Классификация вредных факторов

В статье 209 Трудового кодекса РФ дано следующее определение вредного производственного фактора. Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Для заметок:

Руководство Р 2.2.2006-05 вводит понятие «вредный фактор рабочей среды» - фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника может вызывать профессиональное заболевание или другое нарушение состояния здоровья, повреждение здоровья потомства.

Вредными факторами могут быть:

- физические факторы;

- химические факторы;

- биологические факторы;

- факторы трудового процесса - тяжесть и напряженность труда;

- опасные факторы рабочей среды.

Физические факторы

К физическим вредным производственным факторам относятся:

- температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое излучение;

- неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения - электростатическое поле;

- постоянное магнитное поле (в т. ч. гипогеомагнитное);

- электрические и магнитные поля промышленной частоты (50 Гц);

- широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ;

- электромагнитные излучения радиочастотного диапазона:

- широкополосные электромагнитные импульсы;

- электромагнитные излучения оптического диапазона (в т. ч. лазерное и ультрафиолетовое);

- ионизирующие излучения; производственный шум, ультразвук, инфразвук;

- вибрация (локальная, общая);

- аэрозоли (пыли) преимущественно фиброгенного действия;

- освещение - естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость);

- электрически заряженные частицы воздуха - аэроионы.

Химические факторы

К химическим вредным производственным факторам относятся химические вещества и их смеси, в т. ч. некоторые вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим синтезом и (или) для контроля которых используют методы химического анализа.

Биологические факторы

К биологическим вредным производственным факторам относятся микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

Факторы трудового процесса: тяжесть и напряженность труда

Тяжесть труда - характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечнососудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность. Тяжесть труда характеризуется физической динамической нагрузкой, массой поднимаемого и перемещаемого груза, общим числом стереотипных рабочих движений, величиной статической нагрузки, характером рабочей позы, глубиной и частотой наклона корпуса, перемещениями в пространстве.

Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника.

К факторам, характеризующим напряженность труда, относятся: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, степень монотонности нагрузок, режим работы.

Опасный фактор рабочей среды

Опасный фактор рабочей среды - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья или смерти. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельные вредные факторы рабочей среды могут стать опасными.

Вопрос 3.2. Основные вредные производственные факторы. Их воздействие на организм человека

Воздействие микроклимата на организм человека

Микроклимат — это искусственно создаваемые климатические условия в закрытых помещениях для защиты от неблагоприятных внешних воздействий и создания зоны комфорта.

Показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются:

- температура воздуха;

- температура поверхностей;

- относительная влажность воздуха;

- скорость движения воздуха;

- интенсивность теплового облучения.

Роль микроклимата в жизнедеятельности человека предопределяется тем, что последняя может нормально протекать лишь при условии сохранения температурного гомеостаза организма, который достигается за счет системы терморегуляции и усиления деятельности других функциональных систем: сердечно-сосудистой, выделительной, эндокринной, а также систем, обеспечивающих энергетический, водно-солевой и белковый обмены.

Воздействие неблагоприятного микроклимата, как охлаждающего, так и нагревающего, оказывает вредное влияние на организм, способствуя ухудшению самочувствия, понижению работоспособности и нарушению здоровья. Неблагоприятный микроклимат усугубляет также действие других неблагоприятных производственных факторов и физического перенапряжения.

Действие вибрации на организм человека

Вибрацию по способу передачи энергии на человека условно подразделяют на локальную, передающуюся на участки тела человека, и общую, передающуюся через опорные поверхности на тело человека.

Характер воздействия производственной вибрации определяется уровнями, частотным спектром, физиологическими свойствами тела человека. При интенсивном колебании и длительности воздействия вибрации возникают изменения, приводящие в ряде случаев к развитию профессиональной патологии - вибрационной болезни.

К основным проявлениям вибрационной патологии относятся нейрососудистые расстройства рук, сопровождающиеся интенсивными болями после работы и по ночам, снижением всех видов кожной чувствительности, слабостью в кистях рук. Нередко наблюдается так называемый феномен «мертвых» или белых пальцев. Параллельно развиваются мышечные или костные изменения, а также расстройства нервной системы по типу неврозов.

Для заметок:

Действие шума на организм человека

Воздействие шума на организм может проявляться в виде специфического поражения органа слуха, нарушений со стороны ряда органов и систем, снижения производительности труда, повышения уровня травматизма.

Основная роль в развитии шумовой патологии, в первую очередь поражений слухового анализатора, принадлежит интенсивности шума. Влияние шума на слух проявляется в возникновении неврита различной степени выраженности. Чаще всего снижение слуха развивается в течение 5-7 лет и более. Работники жалуются на ухудшение слуха, головные боли, шум и писк в ушах.

Помимо действия шума на орган слуха установлено его повреждающее влияние на многие органы и системы организма, в первую очередь на центральную нервную систему, функциональные изменения в которой происходят зачастую раньше, чем определяется нарушение слуховой чувствительности.

Снижение производительности труда и повышенный травматизм рабочих ряда шумных цехов обусловлены неблагоприятным влиянием шума на нервную систему, функциональное состояние двигательного и других анализаторов: нарушается концентрация внимания, точность и координация движений, ухудшается восприятие звуковых и световых сигналов, раньше возникает чувство усталости и развиваются признаки утомления.

Влияние вредных химических веществ на организм человека

Под вредным понимается вещество, которое при контакте с организмом человека вызывает производственные травмы, профессиональные заболевания или отклонение в состоянии здоровья.

Классификация вредных веществ и общие требования безопасности введены ГОСТом 12.1.007-76 ССБТ «Вредные вещества. Классификация. Общие требования безопасности».

Степень и характер вызываемых нарушений нормальной работы организма человека зависят от пути попадания вещества в организм, его дозы, времени воздействия вещества, состояния воспринимающей ткани и организма человека в целом.

По степени действия на организм человека вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности:

чрезвычайно опасные: ПДК < 0,1 мг/ м3 (ртуть, свинец, мышьяк, кадмий);

высокоопасные: ПДК от 0,1 до 1,0 мг/м3 (бензол, йод, марганец);

умеренно опасные: ПДК от 1,1 до 10,0 мг/м3 (ацетон, метиловый спирт):

малоопасные: ПДК > 10,0 мг/ м3 (аммиак, скипидар, этиловый спирт).

По характеру действия вредные вещества подразделяются на:

общетоксичные - вызывающие отравление всего организма (СО - угарный газ, бензол, ртуть, свинец, цианиды, арсениды - соединения мышьяка);

раздражающие (хлор, аммиак, серный газ, ацетон);

сенсибилизирующие - аллергены (формальдегиды, растворители и лаки на основе нитросоединений);

канцерогенные - вызывающие онкологические заболевания (никель, соединения хрома, асбест, амины и т.д.);

мутагенные - влияющие на репродуктивную функцию (стирол, магний, ртуть).

Следствием действия вредных веществ на организм могут быть анатомические повреждения, постоянные или временные расстройства и комбинированные 
Для заметок:

последствия. Многие сильнодействующие вредные вещества вызывают в организме расстройства нормальной физиологической деятельности без заметных анатомических повреждений, воздействий на работу нервной и сердечнососудистой систем, на общий обмен веществ.

Вредные вещества попадают в организм через дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и кожный покров. Наиболее вероятно проникновение в организм веществ в виде газа, пара через органы дыхания (около 95 % всех отравлений).

Пыль является наиболее распространенным неблагоприятным фактором производственной среды. Под влиянием пыли могут развиваться как специфические, так и неспецифические заболевания. Специфическая патология проявляется в виде пневмокониозов - фиброза легочной ткани. При силикозе тяжелые склеротические изменения наблюдаются в органах дыхания с одновременными нарушениями в нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, лимфатической системах.

Склеротические изменения легочной ткани при силикозе приводят к развитию эмфиземы легких, легочной недостаточности, наблюдаются поражения бронхов, потеря их эластичности, бронхит. Изменяется секреторная функция желудочно-кишечного тракта с угнетением активности пищеварительных ферментов.

Общие требования к микроклимату на рабочих местах

При нормировании микроклимата различают оптимальные и допустимые условия.

Оптимальные условия - это такое сочетание параметров микроклимата, которое обеспечивает полный тепловой комфорт и высокую производительность труда.

Допустимые условия - это такие условия, которые могут приводить к некоторому тепловому дискомфорту, но не выходят за рамки адаптивных возможностей человека.

Показатели микроклимата должны обеспечивать сохранение теплового баланса человека с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма

Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата представлены в СанПиНе 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» (табл. 1).

Таблица 1. Оптимальные и допустимые величины показателей микроклимата

| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт | Температура воздуха, °С | Температура поверхностей, °С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | Iа (до139) | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | II6(140-174) | 21-23 | 20-24 | 60-40 | 0,1 |
|  | Па (175-232) | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | Пб (233-290) | 17-19 | 16-20 | 60-40 | 0,2 |
|  | III (более 290) | 16-18 | 15-19 | 60-40 | 0.3 |
| Теплый | Iа (до139) | 23-25 | 22-26 | 60-40 | 0.1 |
|  | I6 (140-174) | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | Па (175-232) | 20-22 | 19-23 | 60-40 | 0,2 |
|  | Пб (233-290) | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | III (более 290) | 18-20 | 17-21 | 60-40 | 0,3 |

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины.

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2, применительно к выполнению работ различных категории в холодный и теплый периоды года.

Таблица 2. Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих 
местах

| Период года | Категория работ по уровню энерго-затрат, Вт | Температура воздуха, С° | Температура поверхностей | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон ниже оптимальных величин | Диапазон выше оптимальных величин |  |  | для диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не более | для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более |
| Холодный | Iа (до 139) | 20,0-21,9 | 24,1-25,0 | 19,0-26,0 | 15-75 | 0,1 | 0,1 |
|  | I6 (140-174) | 9,0-20,9 | 23,1-24,0 | 18,0-25,0 | 15-75 | 0,1 | 0,2 |
|  | IIа (175-232) | 17,0-18,9 | 21,1-23,0 | 16,0-24,0 | 15-75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIб (233-290) | 15,0-16,9 | 19,1-22,0 | 14,0-23,0 | 15-75 | 0,2 | 0,4 |
|  | III (более 290) | 13,0-15,9 | 18,1-21,0 | 12,0-22,0 | 15-75 | 0,2 | 0,4 |
| Теплый | Iа (до 139) | 21,0-22,9 | 25,1-28,0 | 20,0-29,0 | 15-75 | 0,1 | 0,2 |
|  | I6 (140-174) | 20,0-21,9 | 24,1-28,0 | 19,0-29,0 | 15-75 | 0,1 | 0,3 |
|  | IIа (175-232) | 18,0-19,9 | 22,1-27,0 | 17,0-28,0 | 15-75 | 0,1 | 0,4 |
|  | IIб (233-290) | 16,0-18,9 | 21,1-27,0 | 15,0-28,0 | 15-75 | 0,2 | 0,5 |
|  | III (более 290) | 15,0-17,9 | 20,1-26,0 | 14,0-27,0 | 15-75 | 0,2 | 0,5 |

Для заметок:

Характеристика отдельных категорий работ

- Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат организма в ккал/ч (Вт).

- К категории Iа относятся работы с интенсивностью энергозатрат до 
120 ккал/ч (до 139 Вт), производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением (ряд профессий на предприятиях точного приборо- и машиностроения, на часовом, швейном производствах, в сфере управления и т. п.).

3. К категории I6 относятся работы с интенсивностью энергозатрат 
121-150 ккал/ч (140-174 Вт), производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физическим напряжением (ряд профессий в полиграфической промышленности, на предприятиях связи, контролеры, мастера в различных видах производства и т. п.).

4. К категории IIа относятся работы с интенсивностью энергозатрат 
151-200 ккал/ч (175-232 Вт), связанные с постоянной ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в положении стоя или сидя и требующие определенного физического напряжения (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т. п.).

- К категории IIб относятся работы с интенсивностью энергозатрат 
201-250 ккал/ч (233-290 Вт), связанные с ходьбой, перемещением и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряжением (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнечных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлургических предприятий и т. п.).

- К категории III относятся работы с интенсивностью энергозатрат более 
250 ккал/ч (более 290 Вт), связанные с постоянными передвижениями, перемещением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических усилий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной  ковкой, литейных цехах с ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургических предприятий и т.п.).

Снижение неблагоприятного воздействия микроклимата достигается использованием технологических, санитарно-технических и медико-профилактических мероприятий.

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного излучения ведущая роль принадлежит техническим и технологическим мероприятиям: замена старого оборудования; внедрение новых технологий, автоматизация и механизация процессов.

К группе санитарно-технических мероприятий относятся средства локализации тепловыделений и теплоизоляции, направленные на снижение интенсивности теплового излучения и тепловыделений от оборудования, покрытие нагревающихся поверхностей, устройство вентиляционных систем. К медико-профилактическим мероприятиям относятся: организация рационального режима труда и отдыха, обеспечение питьевого режима и др.

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода должны предусматривать задержку тепла из производственных помещений, подбор рациональных режимов труда и отдыха, установление дополнительных перерывов для обогрева работников, мероприятия по повышению защитных сил организма человека, индивидуальные средства защиты.

Для заметок:

Общие требования к защите от воздействия вибрации

Предельно допустимые значения производственных вибраций, нормируемые параметры установлены Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».

Мероприятия по предотвращению неблагоприятного влияния вибрации на организм работающих включают технические меры, введение оптимальных режимов труда, применение индивидуальных средств защиты, а также лечебно-профилактические мероприятия.

В профилактике вредного воздействия вибрации ведущая роль принадлежит техническим и организационно-техническим мероприятиям: создание новых инструментов и машин, вибрация которых не должна превышать допустимых величин; автоматизация процессов, их дистанционное управление;

Ослабление локальной вибрации и передачи вибрации на пол и сиденье достигается средствами виброизоляции и вибропоглощения, использованием пружинных и резиновых амортизаторов, прокладок и др. Для уменьшения вибрации, передаваемой на рабочие места, применяются специальные амортизирующие сиденья, площадки с пассивной пружинной изоляцией, резиновые, поролоновые и другие виброгасящие настилы.

В настоящее время около 40 государственных стандартов регламентируют технические требования к вибрационным машинам и оборудованию, методам измерения и оценки параметров вибрации.

К эксплуатации должно допускаться только исправное вибрирующее оборудование, отвечающее требованиям норм. Так, в техническом паспорте на вибрирующее оборудование должны быть указаны максимальная сила нажатия (для одноручной машины 100 Н, для двуручной - 200 Н) требуемая для работы машины в паспортном режиме, и вес машины, приходящийся на обе руки работающего (не более 100 Н).

На предприятиях должен быть налажен планово-предупредительный ремонт оборудования. Ручные машины, находящиеся в эксплуатации, не реже одного раза в 6 месяцев должны проверяться на соответствие их вибрационных параметров паспортным данным.

К работе с вибрирующими машинами и оборудованием допускаются лица не моложе 18 лет, получившие соответствующую квалификацию и сдавшие технический минимум по правилам безопасности выполнения работ.

Рабочие, подвергающиеся в процессе трудовой деятельности воздействию вибрации, подлежат предварительным и периодическим медосмотрам.

В целях профилактики неблагоприятного воздействия вибрации работающие должны пользоваться средствами индивидуальной защиты: перчатками, рукавицами, спецобувью согласно ГОСТ 12.4.002 - 97 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук от вибрации. Общие технические требования» и ГОСТ 12.4.024-76 «Обувь специальная виброзащитная».

Важным направлением профилактики вибрационной болезни является внедрение рационального режима труда и отдыха: регламентированные перерывы, ограничение времени контакта с вибрирующими машинами и др.

Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминопрофилактику (два раза в год комплекс витаминов С, В, никотиновая 
Для заметок:

кислота), спецпитание. Для профилактического лечения и отдыха работающих, в том числе и занятых на виброопасных профессиях, на предприятиях должны быть организованы профилактории, кабинеты психологической разгрузки.

Общие требования к защите от воздействия шума

Допустимые шумовые характеристики рабочих мест регламентируются ГОСТом «12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности» и Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки».

Характеристиками постоянного шума на рабочих местах являются уровни звукового давления в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц.

Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука в дБА.

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности представлены в табл. 3.

Таблица 3. Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука на рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудовой деятельности

| Категория напряженности трудового процесса | Категория тяжести трудового процесса |
| --- | --- |
|  | легкая физическая нагрузка | средняя физическая нагрузка | тяжелый труд 1 степени | тяжелый труд 2 степени | тяжелый труд 3 степени |
| Напряженность легкой степени | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Напряженность средней степени | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 |
| Напряженный труд 1 степени | 60 | 60 | - | - | - |
| Напряженный труд 2 степени | 50 | 50 | - | - | - |

Основные мероприятия по борьбе с шумом - это технические мероприятия, которые проводятся по трем направлениям:

- устранение причин возникновения шума или снижение его в источнике;

- ослабление шума на путях передачи;

- непосредственная защита работающих.

Средства и методы защиты от шума подразделяются на:

- акустические:

- архитектурно-планировочные;

- организационно-технические.

К акустическим средствам относятся: звукоизоляция, например звукоизолирующие ограждения зданий и помещений, кожухи, кабины, экраны, выгородки; средства звукопоглощения (звукопоглощающие облицовки), объемные (штучные) 
Для заметок:

поглотители звука; средства виброизоляции - виброизолирующие опоры, упругие прокладки, конструктивные разрывы; средства демпфирования - элементы с сухим, вязким и внутренним трением; глушители шума - абсорбционные, реактивные и комбинированные.

К архитектурно-планировочным методам защиты от шума относятся: рациональные акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов, рациональное размещение технологического оборудования, рабочих мест, рациональное акустическое планирование зон и режима работы шумного оборудования, движения транспортных средств и транспортных потоков, создание шумозащитных зон в различных местах нахождения человека.

К организационно-техническим методам защиты от шума относятся: применение малошумных технологических процессов путем изменения технологии производства, способов обработки, транспортирования материала; оснащение шумных машин средствами дистанционного управления, применение малошумных машин, изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин; использование рациональных режимов труда и отдыха работников на шумных предприятиях.

В тех случаях, когда перечисленные методы не обеспечивают необходимого снижения шума, применяют средства индивидуальной защиты (антифоны, заглушки и др.). Эффективность средств индивидуальной защиты может быть обеспечена их правильным подбором в зависимости от уровней и спектра шума.

Организация безопасной работы на персональных компьютерах

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на человека вредных факторов, сопровождающих работы с видеодисплейными терминалами (далее - ВДТ) и персональными электронно-вычислительными машинами (далее ПЭВМ), следует руководствоваться СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Все ВДТ должны иметь гигиенический сертификат, включающий, в том числе оценках визуальных параметров.

Помещение с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Естественное освещение должно осуществляться через светопроемы, ориентированные преимущественно на север и северо-восток, и обеспечивать коэффициент естественной освещенности (КЕО) не ниже 1,2 в зонах с устойчивым снежным покровом и не ниже 1,5 % на остальной территории. Указанные значения КЕО нормируются для зданий, расположенных в III световом климатическом поясе.

Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей в подвальных помещениях не допускается. Размещение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ во всех учебных заведениях и дошкольных учреждениях не допускается в цокольных и подвальных помещениях.

В случаях производственной необходимости эксплуатация ВДТ и ПЭВМ в 
помещениях без естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами и учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора.

Площадь на одно рабочее место с ВДТ и ПЭВМ для взрослых пользователей должна составлять не менее 6,0 кв. м, а объем не менее 20,0 куб. м.

Для заметок:

Производственные помещения, в которых для работы используются преимущественно ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчетные и др.), и учебные помещения (аудитории вычислительной техники, дисплейные классы, кабинеты и др.), не должны граничить с помещениями, в которых уровни шума и вибрации превышают нормируемые значения (механические цеха, мастерские, гимнастические залы и т.п.).

Полимерные материалы, используемые для внутренней отделки интерьера помещений с ВДТ и ПЭВМ, должны быть разрешены для применения органами и учреждениями Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является вспомогательной, температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.

В производственных помещениях, в которых работа на ВДТ и ПЭВМ является основной (диспетчерские, операторские, расчетные, кабинеты и посты управления, залы вычислительной техники и др.) должны обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.

При выполнении основной работы на ВДТ и ПЭВМ (диспетчерские, операторские, расчётные, кабинеты и посты управления, залы вычислительной техники и др.), во всех учебных и дошкольных помещениях с ВДТ и ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не должен превышать 50 дБА.

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, уровень шума не должен превышать 65 дБА.

На рабочих местах в помещениях для размещения шумных агрегатов вычислительных машин (АЦПУ, принтеры и т.п.) уровень шума не должен превышать 75 дБА.

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации ВДТ и ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения. В производственных и административно-общественных помещениях в случаях преимущественной работы с документами, допускается применение системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов).

Контроль за уровнем вредных производственных факторов на рабочих местах

Слежение за соответствием производственного процесса требованиям правил гигиены и охраны труда основано на результатах объективных оценок (лабораторно-инструментальные исследования). Для этого должны быть привлечены аттестованные или аккредитованные в области охраны труда лаборатории. Их основное назначение - проведение аттестации рабочих мест и текущий лабораторно-инструментальный контроль, т.е. производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятии (СП 1.1.1058-01).

Программа производственного контроля согласовывается с территориальным органом Федеральной службы в сфере защиты потребителей и благополучия человека. Принципом организации производственного контроля является отбор проб и выполнение замеров в характерных условиях работы, т.е. в условиях, установленных для предприятия, для рабочего места. Конечный смысл такого контроля - обеспечение установленных нормативов.

Для оценки фактических условий труда, характеризующихся возможными нарушениями, установленных для каждых конкретных условий требований, контрольные исследования должны проводиться в реальных условиях с фиксацией отклонений от нормальной эксплуатации. Наличие такой информации позволяет рассчитать риск заболевания и судить об уровне воздействия на здоровье.

Оценка условий труда должна лежать в основе решений по изменению в технологии ведения производственного процесса, замене техники, принятию мер по локализации вредных производственных факторов, изоляции неблагоприятных процессов. При невозможности по разным причинам выполнения указанных работ, либо недостижении необходимой эффективности следует прибегать к использованию коллективных средств защиты (отопление, вентиляция и др.). На предприятии должны быть установлены режимы эксплуатации средств коллективной защиты и назначены лица, ответственные за их выполнение.

В случаях, когда не удается обеспечить соблюдение предельно допустимых величин вредных производственных факторов, решения о ведении работ могут быть приняты только при условиях установления режима труда и отдыха, разработанного на основе принципа «защиты временем», и использовании средств индивидуальной защиты. В первом случае необходимо иметь достаточно представительные материалы контрольных замеров, чтобы можно было провести достоверные расчеты риска. Во втором - иметь характеристику условий труда на рабочем месте, что позволит назначить адекватные средства индивидуальной защиты и определить производственные операции, при которых они должны использоваться в обязательном порядке с соответствующей записью в инструкции по охране труда на профессию или вид работы.

Результатом оценки производственного контроля является количественная оценка степени риска ущерба для здоровья работников от действия вредных и опасных факторов производственной среды. Эти данные (табл. 4) являются обоснованием для принятия управленческих решений по разработке средств профилактики (Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки Р 2.2. 1766-03).

Таблица 4. Количественная оценка степени риска ущерба для здоровья работников от действия вредных и опасных факторов производственной среды

| Класс условий труда | Категория профессионального риска | Срочность мероприятий по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1. Оптимальный | Риск отсутствует | Меры не требуются |
| 2. Допустимый | Пренебрежимо малый (переносимый) риск | Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите |
| 3. Вредный: |  |  |
| 3.1. | Малый (умеренный) риск | Требуются меры по снижению риска |
| 3.2. | Средний (существенный) риск | Требуются меры по снижению риска в установленные сроки |
| 3.3. | Высокий (непереносимый) риск | Требуются неотложные меры по снижению риска |
| 3.4. | Очень высокий (непереносимый) риск | Работы нельзя начинать или продолжать до снижения риска |

| 4. Опасный (экстремальный) | Сверхвысокий риск и риск для жизни, присущий данной профессии | Работы должны проводиться по специальным регламентам |
| --- | --- | --- |

Общие требования по снижению воздействия вредных веществ

Основой проведения мероприятий по снижению воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны является гигиеническое нормирование. Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны установлены ГН 2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

Снижение уровня воздействия на работников вредных веществ достигается путем проведения технических, технологических, санитарно-гигиенических мероприятий.

К технологическим мероприятиям относятся такие, как внедрение непрерывных технологий, автоматизация производственных процессов, дистанционное управление, герметизация оборудования.

Санитарно-технические мероприятия - это оборудование рабочих мест местной вытяжной вентиляцией или местными отсосами, укрытие оборудования сплошными пыленепроницаемыми кожухами с эффективной аспирацией воздуха и другие.

В случаях, когда технологические и санитарно-технические мероприятия не полностью исключают наличие вредных веществ в воздушной среде, проводятся лечебно-профилактические мероприятия: организация и проведение обязательных медицинских осмотров, дыхательная гимнастика, ингаляция, обеспечение лечебно-профилактическим питанием или молоком.

Тема № 4. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности.

4.1.	Общие требования к организации работ с повышенной опасностью

4.2.	Общие требования к  обеспечению  безопасности производственного оборудования и производственных процессов

4.3.	Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности

Вопрос 4.1. Общие требования к организации работ с повышенной опасностью

В производственной деятельности есть такие виды работ, которые кроме обычных мер безопасности, требуют выполнения дополнительных, разрабатываемых отдельно для каждого конкретного вида работ и даже операций.

К работам с повышенной опасностью относятся работы, при выполнении которых возникает опасность, не связанная с характером выполненной работы. Например. Огневые работы - воздушная среда, воспламенение. Работы на высоте - падения сверху вниз. Работы в траншеях - обвал, заражение. Работы в резервуарах и закрытых емкостях - взрыв, удушье, загорание.

Примерный список работ включает около 100 видов работ с повышенной опасностью. В каждой организации с учетом конкретных условий и особенностей технологии должен быть составлен и утвержден руководителем (главным инженером, 
техническим руководителем) список работ с повышенной опасностью и порядок их производства.

Для заметок:

Для полного рассмотрения производственных процессов с повышенной опасностью, а тем более усвоения слушателями, не достаточно отведенного учебного времени. Поэтому нужно ориентироваться на конкретную группу слушателей, представителей определенной отрасли.

Требования к месту проведения работ с повышенной опасностью

При организации работы определяются опасные для людей зоны, в пределах которых действуют или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы. К таким зонам должны быть отнесены рабочие места, проезды и проходы к ним, находящиеся:

вблизи неизолированных токоведущих частей электроустановок, ЛЭП;

ближе 2 м, от не огражденных переходов на высоте 1,3 м и более;

вблизи строящихся зданий и сооружений;

этажи (ярусы) зданий и сооружений, над которыми производятся работы по монтажу, демонтажу, ремонту конструкций или технологического оборудования;

в зоне перемещения машин, механизмов, оборудования, а также их узлов, деталей;

в зонах, над которыми производятся работы по перемещению грузов грузоподъемными механизмами;

в зоне расположения оборудования с опасными веществами, а также иные зоны, где персонал может попасть под воздействие опасных и вредных факторов и т.д.

До начала работы в опасных зонах следует осуществить организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих, и работы выполнять с учетом мер, предусмотренных нарядом-допуском. Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78. Границы опасных зон, в пределах которых возможно возникновение опасности, устанавливаются в проектах производства работ (ППР) или технологических картах (ТК), или же их определяют ответственные за организацию и производство работ на объекте.

Требования к персоналу ведения работ повышенной опасности

К самостоятельному выполнению работ повышенной опасности допускаются лица:

не моложе 18 лет;

признанные годными к их производству после медицинского освидетельствования;

имеющие производственный стаж на указанных работах не менее 1 года;

прошедшие обучение и проверку знаний, правил, норм и инструкций по охране труда;

имеющие удостоверение (допуск) на право производства этих работ;

прошедшие целевой инструктаж на рабочем месте по безопасности труда для выполнения  работ.

Рабочие, впервые допускаемые к работам повышенной опасности, в течение года должны выполнять работы под непосредственным надзором опытных рабочих, назначаемых приказом руководителя.

Для заметок:

Требования к документации на выполнение опасных работ

Работы с повышенной опасностью выполняются только при наличии наряда-допуска, разрешения и других специальных документов, оформляемых на основе нормативно-правовых документов и локальных актов:

Межотраслевых (отраслевых) правил и типовых инструкций по ОТ;

Правил безопасности, инструкций безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации;

Локальных актов организации (списка работ с повышенной опасностью, приказов о назначении ответственных лиц, инструкций по безопасному выполнению работ, положения о системе нарядов — допусков, планов мероприятий по безопасному проведению работ).

Наряд-допуск должен состоять из трех частей:

наряда с подписями ответственного руководителя работ и допускающего;

допуска с подписями лиц, получивших инструктаж, допускающего и ответственного руководителя работ;

оформление ежедневного допуска к работе и окончания работ с подписями производителя работ, допускающего и ответственного руководителя работ.

Порядок выдачи и оформления наряда-допуска производится в следующей последовательности:

оформление наряда - допуска. На каждую бригаду, выполняющую работу повышенной опасности, наряд-допуск должен оформляться в двух экземплярах, один из которых находится у лица, выдавшего наряд-допуск, другой выдается ответственному руководителю работ. Выдача и возврат нарядов - допусков регистрируются в журнале учета выдачи нарядов - допусков. Журналы, чистые бланки и закрытые наряды - допуски хранятся у лица, выдающего их;

согласование наряда - допуска со службами внутри организации (при необходимости);

согласование наряда - допуска с организациями - владельцами коммуникаций;

контроль за выполнением требований, предъявляемых к персоналу;

определение средств индивидуальной защиты;

выполнение подготовительных (технических) мероприятий:

проведение целевого инструктажа;

допуск к работе:

надзор и контроль во время проведения работ;

оформление перерывов, переводов и окончания работ. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае невыполнения работы в указанное время или изменения ее работа разрешается только после выдачи нового наряда - допуска.

Требования к руководству и контролю при выполнении опасных работ

Право выдачи нарядов - допусков предоставляется специалистам, уполномоченным на это приказом руководителя организации.

Лицо, выдающее наряд - допуск:

определяет необходимость и объем работ, время их выполнения;

определяет условия безопасного выполнения этих работ;

осуществляет контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ:

Для заметок:

определяет квалификацию ответственного руководителя работ, ответственного исполнителя работ, членов бригады (работника).

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных нарядом - допуском, несут лица, выдающие наряд-допуск, а также ответственные руководители работ и ответственные исполнители работ, назначаемые приказом руководителя организации.

Ответственные руководители работ отвечают за полноту и точное выполнение мер безопасности, квалификацию ответственного исполнителя работ и персонала, включенных в наряд - допуск, а также за допуск исполнителей на место производства работ.

Ответственный руководитель работ перед допуском бригады к работе:

проверяет в присутствии ответственного исполнителя работ выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом - допуском, в случае готовности к выполнению работ подписывает наряд-допуск и передает его ответственному исполнителю работ;

проверяет по удостоверениям соответствие состава бригады и квалификации записям в наряде - допуске;

проводит с членами бригады на рабочем месте целевой инструктаж.

С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ обязан находиться на рабочем месте и осуществлять постоянный надзор за выполнением работниками мер безопасности, в случае необходимости отлучиться его должен заменить ответственный руководитель работ.

Ответственный исполнитель работ:

проверяет в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, обеспечение мер безопасности, наличие у членов бригады средств индивидуальной защиты, оснастки и инструмента;

указывает каждому члену бригады его рабочее место, порядок взаимодействия;

получает при выполнении огневых, пожароопасных и сварочных работ отдельное разрешение  на их проведение;

запрещает членам бригады покидать пределы зоны производства работ без разрешения, выполнять работы, не предусмотренные нарядом - допуском;

выводит членов бригады с места производства работ на время перерывов, возобновляет работу при этом после осмотра рабочего места;

по окончании работ выводит бригаду с места производства работ. Окончание работ оформляет подписями в наряде - допуске и передает его ответственному руководителю работ.

Вопрос 4.2. Общие требования к обеспечению безопасности производственного оборудования и производственных процессов

Требования безопасности к производственному оборудованию

Нормативно-правовые акты

Со второй половины 2004 года вступил в силу Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.03 № 184. Этим законом предусмотрено введение технических регламентов, которые будут иметь статус федеральных законов. Технический регламент - документ, устанавливающий обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования, в т.ч. минимально 
Для заметок:

необходимые требования, обеспечивающие: безопасность излучений, механическую, промышленную, пожарную, термическую, электрическую, химическую, биологическую ядерную и радиационную безопасность, взрывобезопасность, электромагнитную совместимость обеспечивающую безопасность работы приборов и оборудования, единство измерений.  Введение в действие этого закона рассчитано на 7 лет. На основе технических регламентов такие требования будут предъявляться к продукции, процессам производства, эксплуатации хранению, перевозке, реализации и утилизации, выполнению работ и оказанию услуг. В настоящее время требования безопасности к производственному оборудованию изложены в следующих ГОСТах:

ГОСТ 12.2.006-91 «Оборудование производственное. Общие требования»;

ГОСТ 12.3.02-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.062, ГОСТ 12.2.017-93, ГОСТ 12.4.026-2001, ГОСТ 12.4.064.

Требования безопасности к инструментам и приспособлениям изложены в следующих нормативных актах:

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.013.0 - к ручному электроинструменту;

ГОСТ 12.2..010 -75 - к ручному пневмоинструменту;

ПОТ РМ 006 - 97 «Правила по охране труда при холодной обработке металлов», ГОСТ 2310-77Е, ГОСТ 7211-86Е, ГОСТ 7210-75Е, ГОСТ  2838-80, ГОСТ 4045-75Е - к ручному слесарному инструменту;

ГОСТ 23120-78 - к стационарным лестницам и площадкам обслуживания;

ПБ 10-382-00, ГОСТ 19822-88, ГОСТ 12.3.010 - к грузоподъемным механизмам и грузозахватным приспособлениям и таре.

Обязанности работодателя по обеспечению требований безопасности производственного оборудования

Для обеспечения безопасности производственного оборудования и производственных процессов работодатель должен обеспечить:

экспертизу проекта (реконструкции) производственного объекта, технологического процесса, проектов создания машин, механизмов, технологического, в т.ч. нестандартного оборудования (РДС 11-201-95 «О порядке проведения экспертизы проектов строительства». «О проведении государственной экспертизы условий труда в проектах строительства» письмо Минтруда РФ от 17.05.95 № 888-ВК);

ввод в эксплуатацию законченных строительством и реконструкцией производственных объектов после официальной приемки этих объектов комиссией в установленном порядке;

организацию и ведение производственных процессов, связанных с возникновением вредных и (или) опасных производственных факторов, уровни и концентрации которых не превышают предельно допустимых норм;

введение в эксплуатацию производственного оборудования имеющего отечественные сертификаты соответствия и отвечающего требованиям стандартов, норм и правил охраны труда.

Работодатель должен организовать контроль:

за содержанием в исправном состоянии и безопасной эксплуатацией объектов, подконтрольных органам государственного надзора, за производством работ,

Для заметок:

правильной эксплуатацией, сохранностью и своевременным ремонтом зданий, сооружений и отдельных помещений;

за соблюдением сроков испытаний средств индивидуальной и коллективной защиты, производственного оборудования и приборов;

за организацией, качеством и своевременным проведением обучения работников безопасным методам и приемам работ, инструктажей;

за правильным освоением средств, направленных на мероприятия по охране труда.

Требования безопасности к производственному оборудованию

Материалы конструкции производственного оборудования не должны оказывать опасное или вредное воздействие на организм человека на всех режимах работы и в предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаро- взрывоопасные ситуации.

Конструкция производственного оборудования должна исключать на всех предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих.

Конструкция производственного оборудования должна исключать падение или выбрасывание предметов, представляющих опасность для работающих, а также выбросы смазывающих и других рабочих жидкостей.

Движущиеся части производственного оборудования, являющиеся возможным источником травмоопасности, должны быть ограждены или расположены так, чтобы исключалась возможность прикасания к ним работающего или использовались другие средства, предотвращающие травмирование. Требования к защитным устройствам и ограждениям изложены в ГОСТ 12.4.125-83 и ГОСТ 12.2.062, в том числе к оградительным, блокировочным, тормозным, сигнальным устройствам и устройствам дистанционного управления.

Конструкция производственного оборудования, приводимого в движение электроэнергией, должна включать устройства для обеспечения электробезопасности.

Конструкция рабочего места, его размеры, взаимное расположение элементов (органов управления, средств отображения информации, вспомогательного оборудования) должны обеспечивать безопасность при использовании производственного оборудования по назначению, техническом обслуживании, ремонте и уборке, а также соответствовать эргономическим требованиям.

Опасные зоны, образованные движущимися частями оборудования (зоны сжатия, среза, захвата, затягивания), должны иметь ограждения, а также специальную окраску и знаки безопасности.

Специальные требования предъявляются к органам управления производственным оборудованием (кнопочным и клавишным выключателям и переключателям, рычагам управления, поворотным органам управления, педалям, ножным кнопкам и др.).

Требования безопасности при ведении погрузочно-разгрузочных работ

Нормативно-правовые акты

Общие требования по обеспечению безопасности труда при производстве работ по складированию, погрузке, разгрузке и транспортировке грузов изложены в следующих нормативных актах:

Для заметок:

ГОСТ 123 020 «Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности», ГОСТ 19433-88, ГОСТ 12.4.026-2001, ГОСТ 12.3.010;

ПОТ РМ 007-98 «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»;

ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», ГОСТ 12.2.071, СНиП 12.03.2001, РД 10-33093.

Требования безопасности при ведении работ по складированию, подъему и перемещению грузов

Материалы, изделия и прочие грузы на территории предприятия хранятся в специально отведенных местах. Разгрузка и укладка грузов должны производиться в соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем. Грузы, складируемые вдоль железнодорожных путей, должны находиться от головки ближайшего рельса при высоте груза (штабеля) до 1,2 м на расстоянии не ближе 2,0 м, а при большой высоте не ближе 2,5 м.

Укладка материалов и оборудования должна производиться в следующем порядке:

а)	крупногабаритное и тяжеловесное оборудование - в один ряд;

б)	трубы диаметром до 300 мм - в штабель высотой до 3 м на подкладках и прокладках с устройством концевых упоров;

в)	трубы диаметром более 300 мм - в штабель высотой до 3 м в седло без прокладок с

концевыми упорами:

г)	черный прокатный металл - в штабель высотой до 1,5 м с подкладками и прокладками;

д)	 кирпич в пакетах и на поддонах - не более чем 2 яруса, в контейнерах - в один ярус, без контейнера - высотой не более 1,7 м.

Прислонять (опирать) материалы и конструкции к заборам и временным сооружениям запрещается.

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, как правило, механизированным способом с помощью кранов, погрузчиков и других машин, а при незначительных объемах - с применением средств малой механизации. Перед началом механизированных работ производитель работ обязан объяснить рабочим последовательность выполнения операций и обязанности каждого рабочего проверить исправность всех механизмов, такелажа, приспособлений и подмостей, а также напомнить рабочим и машинистам значение подаваемых сигналов.

Строповку грузов должен производить стропальщик, назначенный приказом по организации. Сигнальщиками могут быть назначены только рабочие из числа аттестованных стропальщиков. Перед транспортированием грузы должны быть закреплены во избежание их самопроизвольного перемещения. Для погрузки - выгрузки грузов массой более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 1,5 м необходимо использовать средства механизации. При погрузке - разгрузке контейнеров на колесах разрешается одному грузчику передвигать контейнер, требующий для передвижения приложения усилий не более 50 кг. В исключительных случаях допускается производить вручную погрузку - выгрузку груза массой 60-80 кг (одного места) не менее чем 2 грузчиками.

Особые требования предъявляются к транспортированию горючих жидкостей, емкостей с едкими и ядовитыми веществами, баллонов со сжиженными газами.

Для заметок:

Работодатель должен обеспечить содержание принадлежащих организации грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений, подкрановых путей в исправном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, а также проведения своевременного освидетельствования, технического ухода и ремонта.

Для осуществления надзора за безопасной эксплуатацией кранов и проведения их технического освидетельствования на предприятиях назначается инженерно-технический работник (группа) соответствующей квалификации по надзору за грузоподъемными кранами.

Все грузоподъемные машины, механизмы и устройства (в т.ч. блоки и грузозахватные приспособления) должны быть зарегистрированы, осмотрены, испытаны и иметь необходимую документацию (паспорт, техническое описание, инструкцию по эксплуатации, сертификат). Каждый грузоподъемный механизм (устройство) должен иметь четкую маркировку на видном месте с указанием максимальной безопасной нагрузки.

Не допускается подъем груза сверх установленной рабочей нагрузки. Механизмы должны быть оборудованы предохранительными устройствами, препятствующими подъему грузов свыше разрешенной массы, а также удерживающими груз от падения при отключении питания.

Съемные грузозахватные приспособления и тара, не прошедшие техническое освидетельствование, применяться не могут. Грузовые крюки должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами. Не допускается любое перемещение людей с использованием грузоподъемных механизмов (устройств).

Требования к персоналу

Лица, обслуживающие подъемно-транспортное оборудование, должны иметь удостоверение на право управления. Лица, допускаемые к погрузке - разгрузке опасных и особо опасных грузов, должны проходить специальное обучение безопасным методам труда с последующей аттестацией. Лица, допускаемые к строповке грузов, должны быть обучены и аттестованы по профессии стропальщика. Транспортированием, погрузкой и разгрузкой горючих жидкостей, едких и ядовитых веществ, сжиженных газов должен руководить специально обученный работник.

Инженер по надзору за грузоподъемными кранами должен проходить проверку знаний не реже одного раза в 3 года. К управлению грузоподъемными машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение. К управлению грузоподъемными машинами с пола (кроме кранов, управляемых по радио), а также к подвешиванию грузов на крюк таких машин могут допускаться рабочие других профессий, пользующиеся этими машинами, после инструктажа, проводимого не реже 1 раза в год.

Требования безопасности при эксплуатации транспортных средств

Нормативно-правовые акты

Общие требования по обеспечению безопасности труда при транспортировке грузов изложены в следующих документах:

ПОТ РМ 008-98 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. Напольно-безрельсовый колесный транспорт», ПОТ РО 0-200-01-95, ГОСТ 10807-78, ГОСТ 23457-86, ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 9238-83;

Для заметок:

Правила дорожного движения РФ, ГОСТ 25478-91, ГОСТ 17.2.2.03-87, ГОСТ 21393-75 и др.

Требования по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц

Транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в ГИБДД. На транспортных средствах и прицепах на предусмотренных для этого местах должны быть установлены регистрационные знаки соответствующего образца, а на автомобилях, кроме того, размещается в правом нижнем углу ветрового стекла талон о прохождении государственного технического осмотра и в установленных случаях лицензионная карточка.

Должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается:

-	выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудованные без соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в установленном порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр;

- допускать к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящих под угрозу безопасность движения, или лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории.

Требования безопасности по организации движения транспортных средств на территории предприятий

На территории предприятий должны быть:

- вывешены схемы пешеходного движения у проходных, во избежание травмирования людей внутризаводским транспортом;

- устроены тротуары и переходные галереи для безопасного и удобного передвижения работающих;

- разработаны и установлены на видных местах схемы движения для движения транспортных средств;

- установлены дорожные знаки и нанесена разметка на транспортных путях;

- ограждены и обозначены дорожными знаками, а в темное время суток – световой сигнализацией, места проведения ремонтных работ на транспортных путях, включая траншеи и ямы.

Ограждения должны быть окрашены в сигнальный цвет;

- переезды, шлагбаумы, предупредительная звуковая и световая сигнализация в местах пересечения железных дорог в одном уровне с транспортными путями:

- установлены настилы или мосты для проездов в местах пересечения подъездных путей канавами, траншеями и т.п.;

-	свободны от предметов, препятствующих свободному проезду или портящих поверхность или транспортные пути;

-	обеспечена видимость в зоне транспортных путей при озеленении;

-	пешеходные дорожки с твердым покрытием, шириной не менее 1 м и наименьшим количеством пересечений;

Для заметок:

-	закрыты крышками, щитами и ограждениями колодцы, люки, шурфы и другие выемки в грунте, а в темное время суток ограждения должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не выше 42 В.

Запрещается:

-	провозка людей на электрокарах, автокарах, грузовых прицепах любого вида транспорта и не оборудованных для этой цели автомобилях;

- загромождать дороги, проходы к пожарным водоемам, гидрантам, местам расположения пожарного инвентаря и оборудования;

- устанавливать на открытых стоянках автомобили в количестве, превышающем норму, а также нарушать установленный порядок расстановки;

- беспорядочно размещать и хранить (приваливать, опирать) материалы, агрегаты, запчасти и т.п. у элементов зданий, сооружений и оград.

Скорость движения автомашин, автокранов, электрокаров и другого безрельсового транспорта по территории организации устанавливается администрацией. Движение указанного транспорта в производственных зданиях должно регулироваться дорожными знаками с применением средств регулирования дорожного движения. Для передвижения сторонних лиц, находящихся на территории предприятия, должны быть выделены сопровождающие из числа работников организации.

Транспортные пути в тупиках должны иметь объезды или площадки, обеспечивающие возможность разворота транспортных средств. Транспортные пути должны содержаться в исправном состоянии, очищаться от снега, льда, мусора. В зимнее время транспортные пути должны посыпаться песком, шлаком или другими заменяющими их материалами. В организации должны быть установлены сроки, порядок проверки и обязанности лиц по контролю за состоянием транспортных путей.

Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог должны соответствовать ГОСТ.

Требования безопасности по организации движения транспортных средств внутри здании

Во избежание травмирования людей внутризаводским транспортом во всех цехах должны быть вывешены схемы пешеходного движения внутри цехов. Скорость движения автомашин, автокранов, электрокаров и другого безрельсового транспорта не должна превышать при въезде в производственные здания, внутри здания и на выезде из них 5 км/ч. Движение указанного транспорта в производственных зданиях должно регулироваться дорожными знаками.

Границы проезжей части транспортных путей в цехах должны быть установлены с учетом габаритов транспортных средств   и перемещаемых грузов. Расстояние от границ проезжей частило элементов конструкций зданий и оборудования должно быть не менее 0,5м, а при движении людей не менее 0,8 м.

Места перехода людей через транспортеры и конвейеры должны быть оборудованы мостиками (трапами) с защищенными ограждениями, высотой не менее 1,1 м. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота в свету - не менее 1,1м. Проёмы в перекрытиях должны быть закрыты сплошными настилами или вокруг них должны быть установлены защитные ограждения.

Требования безопасности при ведении ремонтных работ

Для заметок:

К ремонтным работам относится ремонт зданий и сооружений, технологического оборудования и т.д. При этом каждый вид работ имеет свои особенности, как в технологии, так и в обеспечении безопасности труда. Общие требования к ведению ремонтных работ:

- капитальные и текущие ремонты должны производиться по разработанным и утвержденным проектам организации работ (ПОР) и проектам производства работ (ППР);

- ремонтные, строительные и монтажные работы, выполняемые в действующих производственных цехах силами других подрядных организаций, должны производиться по нарядам - допускам;

- все рабочие, занятые на ремонте должны быть ознакомлены с ППР и пройти инструктаж по безопасности труда;

- допуск к производству работ даёт ответственный за проведение ремонта, который должен ежедневно проверять перед началом работы наличие знаков безопасности, предупредительных плакатов, переносного освещения, лестниц, подмостей, лесов и др.:

- ремонтируемое оборудование, агрегаты, аппараты, коммуникации должны быть отключены от паровых, водяных и технологических трубопроводов, источников снабжения электроэнергией, должна проводиться продувка, очистка агрегатов.

Требования безопасности при работах на высоте

К данной категории работ относятся:

- работы на высоте - это работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. Работы на высоте могут выполняться: с переносных приставных лестниц (лестниц - стремянок); лесов, подмостей, площадок и других временных сооружений, имеющих ограждения; не огражденных поверхностей оборудования и конструкций с обязательным применением предохранительных поясов;

- верхолазные работы - это работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли (перекрытия, настила).

Нормативные акты.

Безопасность работ на высоте определяют следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. 
ПОТ РМ-012-2000;

- Свод правил. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по ОТ. Утв. Госкомитетом по строительству. 08.01.2003 № 2;

- ГОСТ 12.4.184 -95, ГОСТ 12.4.107-82, ГОСТ 12.4.087-84, ГОСТ 27321-87, ГОСТ 26887-86;

- СНиП 12.03-2001, СНиП 12.04 -2002;

- Локальные акты (положение о системе нарядов - допусков, инструкция по ОТ при работе на высоте).

Для заметок:

Вопрос 4.3. Опасные производственные объекты и обеспечение промышленной безопасности

Требования к персоналу

К самостоятельному выполнению работ на высоте допускаются лица:

- имеющие профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы;

- не моложе 18 лет;

- прошедшие медицинский осмотр без противопоказаний к выполнению работ на высоте;

- прошедшие обучение безопасным методам и приемам работы;

-	 получившие соответствующее удостоверение;

- прошедшие обучение и проверку знаний правил, норм и инструкций по ОТ.

На верхолазных работах не допускается применение труда женщин. К выполнению самостоятельных верхолазных работ допускаются лица со стажем верхолазных работ не менее 1 года и тарифным разрядом не ниже 3. Работники, впервые допускаемые к верхолазным работам, в течение 1 года должны работать под надзором опытных работников, назначенных приказом по организации.

Работники, имеющие перерыв в работе более 1 года, должны пройти обучение и проверку знаний требований по охране труда для допуска их к самостоятельной работе.

Требования безопасности к рабочему месту

Рабочее место должно содержаться в чистоте. Рабочие места, расположенные вне производственных помещений, включая подходы к ним, в зимнее время должны очищаться от снега, льда и посыпаться песком, золой, опилками. Площадки производства работ должны быть ограждены. Внизу, под местом производства работ, на границах опасных зон устанавливаются защитные ограждения, зон потенциальной опасности - сигнальные ограждения (знаки безопасности).

При совмещении работ по вертикали расположенные ниже места должны быть оборудованы защитными устройствами (настилами, сетками, козырьками), установленными на расстоянии не более 6 м от нижерасположенного рабочего места. Рабочие места и проходы к ним ограждаются временными инвентарными ограждениями. Уровень освещенности должен соответствовать установленным нормам.

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости ветра более 15 м/с, при гололедице, грозе или тумане, исключающем видимость. Во время грозы или ветра силой более 6 баллов, а также с наступлением темноты (при отсутствии искусственного освещения) работа с лесов, а также их монтаж (демонтаж) не допускается.

Требования безопасности крупному инструменту

Оборудование, механизмы и инструмент должны применяться с исключением их падения (крепление, строповка, размещение на достаточном удалении от границы высот или закрепление к предохранительному поясу).

Кабели, шланги переносных механизмов и оборудования:

- должны иметь минимально возможную длину;

- не должны натягиваться, перегибаться и пересекаться с металлическими частями, электрическими кабелями и проводами, находящимися под напряжением, в процессе работы.

Для заметок:

Не допускается в процессе работы оставлять без надзора ручной механизированный инструмент. Ручной инструмент повседневного применения должен быть закреплен за работником. Переносить слесарно-монтажный инструмент необходимо в сумках, закрепленных на предохранительном поясе.

При работе:

- не допускается наращивание рычагами ключей;

- во время использования инструмента ударного действия пользоваться защитными очками (щитками);

-	при необходимости применять изолированный (не проводящий ток) или не образующий искр инструмент.

Требования безопасности к средствам индивидуальной защиты

Предохранительные пояса. На поясах должны быть нанесены данные. Пояса перед выдачей в эксплуатацию и через каждые 6 месяцев должны подвергаться испытанию статической нагрузкой. Карабин стропа (фала) должен обеспечивать быстрое и надежное закрепление (открепление) его одной рукой при надетой утепленной рукавице (цикл не должен превышать 3 сек) и иметь предохранительное устройство. Замок и предохранитель должны закрываться автоматически.

Канаты страховочные. Должны отвечать требованиям ТУ предприятия - изготовителя и снабжены устройством для их крепления (натяжения), не должны иметь надрывов, заусенец, острых кромок, трещин.

Каски строительные. Проходят периодические испытания не реже 1 раза в 6 месяцев и не подлежат ремонту.

Требования безопасности при проведении огневых работ

Нормативные акты

Безопасность при проведении огневых работ регламентируют следующие нормативные документы:

-	 Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. РД 09-364-00. Постановление ГГТН РФ от 23.06.2000 №38;

- Правила пожарной безопасности в РФ. ППБ 01-03. Приказ МЧС РФ от 18.06.03 г. № 313;

- ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасности;

- Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах. ПОТ РМ-0202001. Постановление Минтруда от 09.10.2001 № 72;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением. ПБ 03-576-03;

- Отраслевые инструкции по безопасному ведению огневых работ;

- Локальные акты (распоряжения и приказы о назначении ответственных лиц, планы мероприятий по безопасному ведению огневых работ, инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных, пожароопасных  и не пожароопасных объектах).

Руководство и контроль ведения огневых работ

Организуют проведение огневых работ (ОР) и несут ответственность за соблюдение требований безопасности:

Для заметок:

- руководитель организации (главный инженер) утверждает перечень ответственных лиц за подготовку ОР и наряд-допуск;

- руководитель структурного подразделения (ответственный за обеспечение пожарной безопасности) назначает ответственных лиц за подготовку и проведение ОР, выдает (согласовывает, подписывает) наряд-допуск;

- ответственный за подготовку огневых работ (только специалист подразделения) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасного проведения ОР (в т.ч. контроль  состояния воздушной среды), сдает место и оборудование для производства ОР, подписывает наряд-допуск;

- ответственный за производство огневых работ (ИТР подразделения) принимает место и оборудование,  осуществляет подбор (инструктаж, допуск) к работе исполнителей, контролирует работу исполнителей и состояние воздушной среды;

- начальник смены уведомляет персонал и обеспечивает безопасное ведение технологического процесса, проверяет место после окончания работ;

- исполнители работ.

Подготовка и проведение огневых работ

Огневые работы (ОР) подразделяются на постоянные и временные.

На проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта обязан оформить наряд - допуск.

Подготовка и проведение ОР включает:

разработку инструкции по безопасному ведению ОР;

разработку мероприятий по безопасному проведению ОР;

назначение лиц, ответственных за подготовку и проведение ОР;

оформление работ нарядом-допуском;

проведение подготовительных работ;

контроль за выполнением требований, предъявляемых к персоналу (к проведению ОР допускаются лица, в прошедшие ежегодную проверку знаний охраны труда, пожарной безопасности и медицинский осмотр);

допуск к работе, инструктаж исполнителей;

контроль во время ведения ОР;

наблюдение за местом производства ОР по их окончании (в течение 3 часов).

Подготовительные работы осуществляются эксплуатационным персоналом подразделения в следующем порядке:

определяется опасная зона;

места ОР отмечаются хорошо видимыми опознавательными знаками;

оборудование, коммуникации должны быть остановлены, освобождены от продуктов производства, отключены заглушками от действующего оборудования, коммуникаций и подготовлены к проведению ОР;

пусковая аппаратура должна быть обесточена с принятием мер по исключению случайного их пуска;

площадки и элементы зданий, находящихся в зоне проведения ОР, должны быть очищены от взрыво- и  взрывопожароопасных веществ;

воронки (выходы), связанные с канализацией, в которой могут быть горючие газы (пары), должны быть перекрыты;

Для заметок:

выполняются меры, исключающие разлет искр;

выполняются меры, исключающие случайное обрушение отрезанных элементов;

обеспечивается вытяжная вентиляция и освещение при выполнении ОР внутри емкостей;

место ОР обеспечивается необходимыми первичными средствами пожаротушения;

осуществляется периодический контроль состояния воздушной среды в оборудовании и в опасной зоне.

Требования безопасности при проведении огневых работ

Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах допускаются в исключительных случаях, когда эти работы невозможно провести в специально отведенных для этой цели постоянных местах. Не разрешается оборудовать постоянные места для проведения огневых работ в пожароопасных и взрывопожароопасных помещениях. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах должны проводиться только в дневное время (за исключением аварийных случаев), после соответствующих подготовительных мероприятий. Начинать огневые работы разрешается, если наличие взрывоопасных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде не превышает допустимых концентраций. Запрещается проводить одновременно огневые и газоопасные работы.

Запрещается:

производство сварочных работ на открытом воздухе во время дождя (снега);

одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей;

приступать к работе при неисправной аппаратуре;

использовать одежду (рукавицы) со следами горючих жидкостей;

хранить в сварочных кабинах одежду и горючие материалы;

размещать сварочный трансформатор (ацетиленовый генератор, баллоны) внутри емкостей;

работать в плохо проветриваемых помещениях, закрытых емкостях без средств защиты глаз и органов дыхания.

К проведению огневых работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку, имеющие удостоверение, группу по электробезопасности не ниже II и спецталон. К самостоятельной работе не допускаются лица моложе 18 лет и ученики.

Требования безопасности при работах в колодцах и закрытых емкостях

Нормативные акты

Работу в колодцах и закрытых емкостях регламентируют следующие нормативные документы:

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации нефтебаз, складов ГСМ. стационарных и передвижных АЗС. Постановление Минтруда от 06.05.2002 
№ 33;

Правила технической эксплуатации нефтебаз. Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 232;

Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. 
РД 153-392-080-01. Приказ Минэнерго от 01.08.2001 № 229;

Для заметок:

Межотраслевые правила по ОТ при эксплуатации водопроводного, канализационного хозяйства  (Постановление Минтруда от 16.08.2002 № 61);

Методические указания по обслуживанию дымовых и вентиляционных труб. РД 03-610-03. (Постановление ГГТН от 18.06.2003).

Подготовка и проведение работ

Подготовка и проведение работ в колодцах, закрытых емкостях выполняются только при осуществлении следующих организационных и технических мероприятий:

оформление работ нарядом-допуском;

согласование наряда-допуска с соответствующими службами при возможности наличия газа;

назначение лиц, ответственных за производство работ (выдающего наряд-допуск, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего);

обучение персонала правилам эвакуации пострадавшего из колодца;

допуск к работе и целевой инструктаж исполнителей;

перерывы в работе (через каждые 20 мин с выходом работников из емкостей при температуре выше 35° С);

контроль состояния воздушной среды (надежная постоянная приточная вентиляция, проверка состояния воздушной среды ответственным лицом);

контроль ведения работ;

завершение работ.

Требования безопасности при работах в колодцах и закрытых емкостях

Газоопасные работы должны проводиться в дневное время.

При этом запрещается:

проветривание резервуаров (цистерн) кислородом:

проведение работ в спускных и дренажных каналах, резервуарах, отстойниках при выделении в них воды, пара, агрессивных растворов;

проведение работ бригадой менее 3 человек (1 внизу, 2 -вверху) и без ответственного производителя работ;

производить сварочные работы (внутри - снаружи резервуара) при закрытых пробках и без предварительной промывки цистерн горячей водой, паром, каустической содой и др.;

работать в колодцах при температуре воздуха выше 50 °С;

работать в резервуарах при температуре воздуха выше 35 °С, содержании кислорода менее 20 % и превышении ПДК вредных веществ;

работать в колодцах (резервуарах) при уровне воды выше 200 мм над уровнем пола и температуре воды выше 50 °С;

проверять наличие газа с использованием открытого огня (раскаленных предметов), а также использовать открытый огонь для освещения;

применять предохранительный пояс без наплечных ремней;

проводить в подземных сооружениях сварочные работы и курение;

применять электроинструмент при работе внутри резервуара (цистерны) из-под ГСМ;

Для заметок:

открывать - закрывать крышки люков непосредственно руками, гаечными ключами или любыми другими предметами;

отвлекать наблюдающих для выполнения других работ, пока работающий в колодце (емкости) не выйдет на поверхность;

возобновление работ после эвакуации работника (потерявшего сознание или почувствовавшего себя плохо), находившегося в емкости, без повторной проверки содержания газа, дополнительной вентиляции и проверки состояния воздушной 
среды;

увеличивать объем работ, предусмотренных нарядом - допуском;

проводить работы без химического анализа воздушной среды;

проводить одновременно огневые и газоопасные работы.

Требования безопасности к применению средств индивидуальной защиты, инструмента и осветительных приборов

При спуске-подъеме из емкости руки работника должны быть свободны. Инструменты и материалы должны опускаться в емкость в сумке (инструментальном ящике) после спуска туда работника с записью условий в наряде-допуске. Ведущие наблюдение за работающими внизу должны располагаться с наветренной стороны лаза (люка). Работающий внизу обязан надеть шланговый противогаз и предохранительный пояс с прикрепленным к нему страховочным канатом. Другой конец каната должен быть укреплен в натянутом состоянии за предмет на поверхности (передан непосредственно в руки одному из наблюдателей).

Все ремонтные работы должны применяться при обязательном применении:

приставных лестниц;

касок;

предохранительных поясов со скрещенными наплечными ремнями для страховочного каната;

страховочного каната;

шлангового противогаза при проведении газоопасных работ с обязательной проверкой его на герметичность (конец гофрированной трубки крепко зажимается рукой и если дышать невозможно — противогаз исправен);

спецодежды при высокой температуре;

спецобуви (без железных подков, уголков, гвоздей и резиновой при наличии воды в колодце):

- рукавиц.

Для освещения должны применяться аккумуляторные фонари (светильники во взрывобезопасном исполнении с напряжением не выше 12 В). Инструмент, инвентарь, тара должны быть изготовлены из цветных металлов. Для открывания (закрывания) люков должны использоваться специальные крючья.

Промывка резервуара (цистерны) с обязательным применением шлангового противогаза. Работа в противогазе не должна превышать 15 мин и чередоваться с отдыхом на свежем воздухе не менее 15 мин.

Для заметок:

Тема № 5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью.

Общие положения

Опасность - источник или ситуация, которая потенциально может нанести вред человеку, привести к ухудшению состояния здоровья, нанесению ущерба собственности, производственной среде, или сочетание всего перечисленного (Системы управления профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001: 1999).

Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска. (ГОСТ Р 51897-2002).

Идентификация опасности - процесс определения опасности и ее характеристик (Системы управления профессиональной безопасности и здоровья OHSAS 18001: 1999).

С принятием в июле 1997г. Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" промышленная безопасность как система мероприятий, направленных на предупреждение техногенных аварий, т.е. аварий, связанных с производственной деятельностью, стала самостоятельной отраслью науки и предметом практической деятельности.

Для охраны труда главным объектом внимания является работник и его рабочее место (с позиций сохранения жизни и здоровья работника). Для промышленной безопасности ключевое понятие - опасный производственный объект (ОПО), авария на котором может привести к травме (гибели) не только обслуживающих этот объект работников, но и к тяжелым физическим, социальным и экономическим последствиям за пределами нахождения опасного объекта.

Как охрана труда, так и промышленная безопасность преследуют цель обеспечить безопасность (исключить опасности) для человека в среде обитания или ее части - «рабочей среде».

Авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от нормального режима технологического процесса, нарушение положений нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте (ст.1 ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов").

Требования промышленной безопасности, т.е. условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержатся в Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", других федеральных законах, а также иных нормативных правовых актах Российской Федерации и в нормативных правовых документах (государственные стандарты, правила безопасности, инструкции), принимаемых в установленном порядке. Например, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правила пожарной безопасности и пр.

Требования к обучению, инструктажам и проверке знаний персонала при эксплуатации опасных производственных объектов и действию в аварийных ситуациях

Обучение охране труда- один из разделов профессиональной подготовки 
Для заметок:

работников. Проводится в образовательных учреждениях или в подразделениях организаций, осуществляющих обучение охране труда и промышленной безопасности.

Инструктаж по охране труда (промышленной безопасности) - ознакомление работника с условиями труда, требованиями и мерами безопасности, порядком выполнения работ, действиями в опасных и аварийных ситуациях, при несчастных случаях и др.

Стажировка - выполнение работ, входящих в профессиональные обязанности, под руководством лица, назначенного руководителем организации (подразделения).

Проверка знаний требований охраны труда и промышленной безопасности - проверка и оценка знаний работником требований отдельных правил, норм и инструкций по охране труда и промышпенной безопасности, относящихся к его основной деятельности (должностным или профессиональным обязанностям).

Аттестация по охране труда и промышленной безопасности — комплекс процедур, включающий проверку:

- соответствия функций, обязанностей, прав и ответственности квалификационным требованиям по занимаемой должности;

- пригодности по состоянию здоровья, а в отдельных случаях по психофизиологическим качествам, необходимым по должностям (профессиям), по которым предусмотрены профотбор и профосвидетельствование;

- наличия удостоверения установленного образца об обучении охране труда (промышленной безопасности);

- наличия удостоверений о сдаче экзаменов по промышленной, пожарной и экологической безопасности в соответствии с требованиями отраслевых (межотраслевых) нормативных правовых актов;

- знаний работником требований охраны труда и промышленной безопасности, относящихся к его основной деятельности (должностным обязанностям).

Предмет "Охрана труда" в соответствии с п.3.4. ГОСТа 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" следует преподавать при подготовке рабочих по профессиям, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, а также по профессиям и работам, связанным с обслуживанием объектов, подконтрольных органам государственного надзора в промышленности, строительстве, агропромышленном комплексе, на транспорте и других отраслях, в объеме не менее 60 час. для профессиональных училищ и не менее 20 час. - при подготовке на производстве.

При этом теоретическое обучение осуществляют в рамках специального учебного предмета "Охрана труда" или соответствующего раздела по спецтехнологии в объеме не менее 10 час.

Производственное обучение безопасным методам и приемам труда проводят в учебных лабораториях, мастерских, участках, цехах, на полигонах, рабочих местах, специально создаваемых в организациях, в учебных заведениях под руководством преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения или высококвалифицированного рабочего. При отсутствии необходимой учебно-материальной базы в порядке исключения допускается проводить обучение на существующих рабочих местах организации.

Для заметок:

Инструктажи и обучение работников охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ при приеме на работу проводятся в учебных пунктах, учебно-курсовых комбинатах, в отделах охраны труда или в учебных центрах охраны труда. Порядок проведения вводного инструктажа и первичного инструктажа на рабочем месте изложен в табл.1.

Таблица 1

| Наименование | Кто проходит инструктаж | Когда или в каких случаях | Должностное лицо, проводящее инструктаж | Программа инструктажа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вводный инструктаж | Все работники, принимаемые на работу | При приёме на работу | Специалист по охране труда или лицо, назначенное приказом работодателя | По программе, утверждённой работодателем |
| Первич ный инструк таж на рабочем месте | Работники: -связанные с эксплуатацией оборудования: -связанные с выполнением опасных и (или) тяжелых работ; -занятые на рабочих местах с вредными условиями труда | До начала самостоятельной работы | Непосредственный руководитель | По программе, утвержденной работодателем или лицом, назначенным приказом работодателя |

Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим проводится таким образом.

Теоретические занятия проводятся в учебном подразделении организации или специалистом, назначенным руководителем организации, практические занятия - на рабочем месте под руководством рабочего-инструктора.

Стажировка - выполнение работ, входящих в профессиональные обязанности, под руководством лица, назначенного руководителем организации (подразделения). В зависимости от сложности профессии, условий труда и жизненного опыта работника продолжительность стажировки устанавливается от 5 рабочих дней до 2-х и более месяцев.

Проверка знаний (экзамен) по охране труда проводится по завершении стажировки комиссией по проверке знаний требований охраны труда (и промышленной безопасности) организации и оформляется протоколом.

Обучение рабочих охране труда и промышленной безопасности на протяжении трудовой деятельности проводится периодически и при профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации, внедрении новой техники, новой технологии в виде периодического обучения.

Порядок обучения устанавливает руководитель организации с учетом требований отраслевых нормативных актов, исходя из характера профессии, вида работ, специфики производства и условий труда.

Обучение осуществляют по программам, разработанным с учетом типовых программ, и утвержденным руководителем (главным инженером) организации.

Обучение проводится в учебном пункте, учебно-курсовом комбинате или другом учреждении, определенном руководителем организации.

Для заметок:

Тема № 6. Обеспечение электробезопасности.

Основные понятия электробезопасности

Электробезопасность - система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества (ГОСТ 12.1.009-82. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).

Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии (ПОТ РМ - 016 - 2001 Термины и определения).

Основные нормативные акты, содержащие требования электробезопасности

Действующие в организации электроустановки должны эксплуатироваться согласно следующим основным нормативным актам:

МПОТ (ПБ) ЭЭУ - Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Утв. Министерством труда и социального развития РФ (постановление от 05.01.2001 № 3) и Министерством энергетики РФ (приказ от 27.12.2000 № 163). с изменениями, . введенными в действие с 01. 07. 2003. Правила введены с 01. 07. 2001. После введения этих правил отменены «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок» (2-е издание, переработанное и дополненное. М., Энергоатомиздат, 1989) и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (4-е изд. переработанное и дополненное. М., Госэнергонадзор, 1994).

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Приказ Минэнерго от 13.01.2003 № 6. Зарегистрировано в Минюсте 22.01.2003 № 4145.

ПТЭ - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. РД 34.20.501-95. 15-е издание, переработанное и дополненное. Утверждены РАО «ЕЭС России» 24.08.1995.

ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Утверждены Минтопэнерго РФ 06.10.1999.

Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Приказ Минэнерго от 30.06.2003 № 261.

В связи с принятием 27.12.2002 Федерального закона «О техническом регулировании», который вступил в силу 01.07.2003, все нормативные правовые акты (НПА), принимаемые после указанной даты и содержащие требования к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранению, перевозке, реализации, утилизации, будут излагаться только в «Техническом регламенте». НПА (Правила, положения, инструкции) будут приводиться в соответствие с требованиями указанного закона и заменяться Техническими регламентами.

Не допускается выдача и выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям, содержащимся в указанных документах.

Опасные и вредные производственные факторы, связанные с использованием электрической энергии

Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с использованием электрической энергии, являются:

Для заметок:

- протекание электрического тока через организм человека;

- воздействие электрической дуги;

- воздействие биологически активного электрического поля;

- воздействие биологически активного магнитного поля;

- воздействие электростатического поля;

- воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ).

Опасные и вредные последствия для человека от воздействия электрического тока, электрической дуги, электрического и магнитного полей, электростатического поля и ЭМИ проявляются в виде электротравм, механических повреждений и профессиональных заболеваний.

Биологически активными являются электрические и магнитные поля, напряженность которых превышает предельно допустимые уровни (ПДУ) - гигиенические нормативы условий труда.

Степень воздействия зависит от экспозиции фактора, в том числе: рода и величины напряжения и тока, частоты электрического тока, пути тока через тело человека, продолжительности воздействия электрического тока или электрического и магнитного полей на организм человека, условий внешней среды.

Электротравмы - локальные поражения тканей (металлизация кожи, электрические знаки и ожоги) и органов (резкие сокращения мышц, фибриляция сердца, электроофтальмия, электролиз крови) являются результатом воздействия электрического тока или электрической дуги на человека.

По степени воздействия на организм человека различаются четыре стадии:

I	слабые, судорожные сокращения мышц;

II	судорожные сокращения мышц, потеря сознания;

III	потеря сознания, нарушение сердечной и дыхательной деятельности;
ГУ - клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения.

Механические повреждения, явившиеся следствием воздействия вредных факторов, связанных с использованием электрической энергии (падение с высоты, ушибы), также могут быть отнесены к электротравмам. Кроме того, электрический ток вызывает непроизвольное сокращение мышц (судороги), которое затрудняет освобождение человека от контакта с токоведущими частями.

Профессиональные заболевания проявляются, как правило, в нарушениях функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. У людей, работающих в зоне воздействия электрического и магнитного полей, электростатического поля, электромагнитных полей радиочастот, появляются раздражительность, головная боль, нарушение сна, снижение аппетита, нарушение репродуктивной функции и пр. Следствием воздействия вредных факторов могут явиться болезни глаз или лейкемия (белокровие).

Обязанности потребителя по обеспечению электробезопасности

В соответствии с п. 1.2.2 ПТЭЭП Потребитель обязан обеспечить:

содержание электроустановок в работоспособном состоянии, их эксплуатацию в соответствии с требованиями ПТЭЭП, МПОТ (ПБ) ЭЭУ. ПУЭ и других нормативно-технических документов;

своевременное и качественное проведение технического обслуживания;

планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

Для заметок:

подбор электротехнического и электротехнологического персонала. Периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;

обучение и проверку знаний электротехнического персонала и электротехнологического персонала;

надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;

соблюдение требований охраны труда электротехническим и электротехнологическим персоналом;

охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;

учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;

представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;

разработку должностных и производственных инструкций по охране труда для электротехнического персонала;

укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;

учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению;

проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии;

выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в ПТЭЭП и других нормативных документах (п. 1.3.1 ПТЭЭП).

В соответствии с п. 1.1.5 МПОТ (ПБ) ЭЭУ в организациях должен осуществляться контроль за соблюдением требований МПОТ (ПБ) ЭЭУ и инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей по электробезопасности. Ответственность за состояние охраны труда несет работодатель.

Руководителю Потребителя присвоение группы по электробезопасности не требуется, если он делегировал свои полномочия по техническому руководству электроустановками руководящему работнику организации.

Нарушение требований электробезопасности влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Государственный надзор за соблюдением требований электробезопасности осуществляется органами государственного энергетического надзора.

Порядок назначения лиц, ответственных за электрохозяйство

Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации и его заместителя.

У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.

Для заметок:

У потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование, руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом Госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к ПТЭЭП).

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя.

Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:

V - в электроустановках выше 1000 В;

IV - в электроустановках до 1000 В.

Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками, проводится в комиссии органов Госэнергонадзора.

Допускается выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство по совместительству.

Допускается не проводить по согласованию с органами Госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий:

с момента проверки знаний в комиссии Госэнергонадзора в качестве административно-технического персонала по основной работе прошло не более 6-ти месяцев;

энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной работы;

в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000 В.

По представлению ответственного за электрохозяйство руководитель организации может назначить ответственных за электрохозяйство структурных подразделений (п. 1.2.8 ПТЭЭП).

Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения по договору, должны проходить проверку знаний в установленном порядке и иметь соответствующую группу по электробезопасности (п. 1.2.5 ПТЭЭП).

Требования к персоналу, допускаемому к обслуживанию электроустановок

Согласно п. 1.4.1 ПТЭЭП эксплуатацию электроустановок (ЭУ) должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал.

Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия, и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного

Для заметок:

электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.

Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к электротехническому.

Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала (п. 1.4.3. ПТЭЭП).

Перечень должностей и профессий электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.

Персонал, допущенный к эксплуатации и обслуживанию электроустановок, должен:

- иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы. При отсутствии профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала;

- проходить медицинское освидетельствование. Состояние здоровья электротехнического персонала, обслуживающего электроустановки, определяется медицинским освидетельствованием при  приеме на  работу и  затем проверяется периодически  в сроки,  установленные органами здравоохранения. Работники из электротехнического персонала не должны иметь увечий и болезней в стойкой форме, мешающих производственной работе:

- до допуска к самостоятельной работе пройти обучение приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока и оказания первой помощи при несчастных случаях;

- пройти обучение на рабочем месте в объеме, необходимом для данной профессии (должности). Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе или при переходе на другую работу (должность), а также при перерыве в работе свыше одного года, обязан пройти производственное обучение на рабочем месте. Программу производственного обучения составляет ответственный за электрохозяйство подразделения и утверждает ответственный за электрохозяйство предприятия;

- пройти проверку знаний МПОТ (ПБ) ЭЭУ, ПТЭЭП и других нормативно-технических документов (правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, пользованию защитными средствами, устройства электроустановок) в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии. Ему должна быть присвоена соответствующая группа по электробезопасности и выдано удостоверение установленного образца:

- пройти стажировку на рабочем месте продолжительностью от 2 до 14 смен. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего работника и осуществляется по программам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и утвержденным в установленном порядке. Допуск к стажировке оформляется   соответствующим документом руководителя Потребителя;

Для заметок:

-	программа подготовки руководителей оперативного персонала, работников   из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала и дублирование;

- допуск к самостоятельной работе, оформленный соответствующим документом Потребителя.

Группы по электробезопасности электротехнического персонала и условия их присвоения.

Периодичность и порядок проверки знаний у электротехнического персонала

Присвоение группы по электробезопасности является необходимым условием для получения допуска к обслуживанию и эксплуатации действующих электроустановок. Это требование относится и к лицам неэлектротехнического персонала, работающим в электроустановках.

Электротехнический персонал в организации подразделяется на следующие категории: административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный и электротехнологический персонал производственных цехов и участков.

Электротехническому персоналу, прошедшему медицинское освидетельствование, специальное обучение и проверку знаний, присваивается группа по электробезопасности (от II до V) в зависимости от стажа работы в электроустановках, образования, теоретических знаний и практических навыков работы.

Требования к персоналу в отношении электробезопасности приведены в МПОТ (ПБ) ЭЭУ (Приложение 1). Приведённые в Правилах требования являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены.

Первоначально лицу электротехнического персонала может быть присвоена группа II. Присваивать группы по электробезопасности можно только последовательно, «перескакивать» через группу нельзя. Лицам моложе 18 лет не разрешается присваивать группу выше II.

При поступлении на работу (переводе на другой участок, замещении отсутствующего работника) персонал должен пройти проверку знаний и подтвердить имеющуюся группу применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему, как правило, не может быть присвоена начальная группа выше III.

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя.

Группа I присваивается персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, с оформлением в журнале установленной формы. При этом удостоверение не выдается.

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Присвоение группы I по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III, назначенный распоряжением руководителя организации.

Для заметок:

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза в год.

Классификация помещений по степени опасности. Защитные меры безопасности, применяемые в электроустановках

В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

- Помещения  без  повышенной  опасности,  в  которых  отсутствуют  условия,  создающие повышенную или особую опасность.

- Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

а) сырости или токопроводящей пыли;

б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т. п.);

в) высокой температуры (температура постоянно или периодически (более 1 суток) превышает + 35 град.;

г) возможность одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологических аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.

3. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100% - потолок, пол, стены и предметы, находящиеся в помещении, покрыты влагой);

б) химически активной или органической среды;

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должна быть применена, по крайней мере, одна из следующих защитных мер: заземление, зануление, защитное отключение, разделительный трансформатор, малое напряжение, двойная изоляция, выравнивание потенциалов.

Защитное заземления - преднамеренное соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электроприемников (электроустановок), которые могут оказаться под напряжением (ГОСТ 12.1.009 - 76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).

Зануление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроприемников (электроустановок) с нейтральной точкой трансформатора питающей подстанции металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением (ГОСТ 12.1.009 -76. ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения).

Организационные мероприятии по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках

При производстве работ в электроустановках должны выполняться специальные мероприятия (организационные, технические), обеспечивающие электробезопасность.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в электроустановках, являются:

Для заметок:

- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе - производится после проверки подготовки рабочего места. Подготовка рабочего места осуществляется производителем работ по разрешению, которое выдает работник оперативного персонала (диспетчер). В тех случаях, когда производитель работ совмещает обязанности допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу Ш. При допуске к работе допускающий должен проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады; доказать бригаде показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, что напряжение отсутствует, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

-рабочего места, лично, по телефону, радио, с нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции;

- надзор во время работы (после допуска к работе). Надзор за соблюдением бригадой требований безопасности  возлагается на производителя работ (наблюдающего). Не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы. При необходимости временного ухода производитель работ (наблюдающий) обязан удалить бригаду (с выводом ее из РУ и закрытием входных дверей на замок);

- оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место, окончания работы. Порядок осуществления перечисленных мероприятий подробно регламентирован МПОТ (ПБ) ЭЭУ (гл.2).

Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе могут проводиться только после получения разрешения от оперативного персонала или уполномоченного на это работника. Разрешение о допуске бригады к работе может быть передано персоналу, выполняющему подготовку.

Лица, ответственные за безопасное проведение работ в электроустановках

Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей  эксплуатации (назначается  из лиц административно-технического персонала с группой допуска IV или V. Определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы. Отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, за соответствие наряде работников);

Для заметок:

- ответственный руководитель работ (назначается из числа лиц административно-технического персонала, имеющих группу V. Назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В). В электроустановках до 1000 В ответственный руководитель может не назначаться. Ответственный руководитель назначается всегда при выполнении отдельных видов работ, оговоренных в МПОТ (ПБ) ЭЭУ (п. 2.1.5);

- допускающий (назначается из числа оперативного персонала с группой III  или IV. Отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, за полноту и качество проводимого им инструктажа членов бригады. В тех случаях, когда производитель работ совмещает свои обязанности с обязанностями допускающего, подготовку рабочего места он должен выполнять с одним из членов бригады, имеющим группу III);

- производитель работ (назначается из числа лиц с группой III или IV. Отвечает за соответствие рабочего места указаниям наряда; дополнительные меры безопасности, за четкость и полноту инструктажа членов бригады; за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений; за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств; за безопасное проведение работы и соблюдение требований Правил; за осуществление постоянного контроля за членами бригады);

- наблюдающий (назначается лицо электротехнического персонала с  группой III. Должен назначаться для надзора за бригадами, не имеющими права самостоятельно работать в электроустановках).

Письменным указанием руководителя организации должно быть оформлено предоставление его работникам прав: выдающего наряд, распоряжение; допускающего, ответственного руководителя работ; производителя работ (наблюдающего), а также права единоличного осмотра (п. 2.1.10 МПОТ (ПБ) ЭЭУ).

В случаях, установленных п. 2.1.11 МПОТ (ПБ) ЭЭУ, допускается совмещение обязанностей ответственных за безопасное ведение работ.

Целевой инструктаж перед началом работ по наряду-допуску, распоряжению в электроустановках

Началу работ по распоряжению или наряду   должен предшествовать целевой инструктаж.

Инструктаж целевой - указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя (ПТЭЭП, термины, применяемые в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, и их определение).

Без проведения целевого инструктажа допуск к работе запрещается (п. 2.7.7 МПОТ (ПБ) ЭЭУ).

Целевой инструктаж при работах по наряду проводят:

выдающий наряд - ответственному руководителю работ или, если ответственный руководитель не назначается, производителю работ (наблюдающему);

допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;

Для заметок:

ответственный руководитель работ - производителю работ (наблюдающему) и членам бригады;

производитель работ (наблюдающий) - членам бригады.

Выдающий наряд, отдающий распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ (наблюдающий) в проводимых ими целевых инструктажах, помимо вопросов электробезопасности, должны дать четкие указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, инструмента и приспособлений.

Производитель работ (наблюдающий) в целевом инструктаже обязан дать исчерпывающие указания членам бригады, исключающие возможность поражения электрическим током.

Допускающий в целевом инструктаже должен ознакомить членов бригады с содержанием наряда, распоряжения, указать границы рабочего места, наличие наведенного напряжения, показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет.

При работе по наряду целевой инструктаж должен быть оформлен в таблице «Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске» подписями работников, проведших и получивших инструктаж.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения в электроустановках

При подготовке рабочего места со снятием напряжения при выполнении работ по наряду-допуску или распоряжению должны быть в указанном порядке выполнены следующие технические мероприятия:

- произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного  включения коммутационных аппаратов;

- на проводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты;

- проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

- наложено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

- вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

После полного окончания работ технические мероприятия сворачиваются в обратном порядке (п. 2.1.11. МПОТ (ПБ) ЭЭУ).

Подробно осуществление технических мероприятий приведено в гл. 3 МПОТ (ПБ) ЭЭУ.

Тема № 7. Обеспечение пожарной безопасности

- Обеспечение пожарной безопасности

- Требования пожарной безопасности

- Требования к электроустановкам

Для заметок:

Вопрос 7.1. Обеспечение пожарной безопасности Нормативные правовые акты по пожарной безопасности

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности включает в себя Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в ред. федеральных законов от 22.0&.1995 № 151-ФЗ, от 18.04.1996 № 32-ФЗ, от 24.01.1998 № 13-ФЗ, от 07.11.2000 № 135-ФЗ, от 06.08.2001 № 1 Ю-ФЗ, от 30.12.2001 № 196-ФЗ, от 25.07.2002 № 116-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 № 150-ФЗ.с изменениями на 01.01.2008) и принимаемые в соответствии с ним исполнительными органами власти Российской Федерации и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

К основным нормативным правовым актам, устанавливающим требования пожарной безопасности, относятся:

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), введенные в действие приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313;

Правила пожарной безопасности являются обязательными для исполнения всеми организациями, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, их работниками, а также гражданами.

Правилами установлены требования пожарной безопасности к населенным пунктам, зданиям для проживания людей, научным, дошкольным и образовательным учреждениям, культурно-просветительным и зрелищным учреждениям, объектам торговли, лечебным учреждениям, промышленным предприятиям, объектам сельскохозяйственного производства, объектам транспорта, автозаправочным комплексам и станциям, при транспортировании взрывопожароопасных и пожароопасных веществ и материалов.

Нормы пожарной безопасности:

НПБ 105-03. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, категорий наружных установок по пожарной опасности;

НПБ 166-97. Пожарная техника, огнетушители, требования к эксплуатации;

НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

Строительные нормы и правила:

СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

СИиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

Основные причины пожаров в зданиях и производственных сооружениях

Условиями возникновения пожаров являются:

- образование горючей среды;

- образование в горючей среде источников зажигания. Наиболее частые причины возникновения пожаров:

- неосторожное обращение с огнем;

- неисправность производственного оборудования;

- нарушение технологического процесса производства;

- нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ;

- самовозгорание веществ и материалов;

- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

Для заметок:

Согласно ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" предотвращение пожара должно достигаться следующими мерами, исключающими образование горючей среды и образование источника зажигания:

- максимальное применение негорючих материалов и веществ;

- удаление пожароопасных отходов производства;

- применение устройств защиты производственного оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий;

- применение оборудования, при эксплуатации которого не образуются источники зажигания;

- ликвидация условий для теплового, химического самовозгорания веществ, материалов и изделий.

Обязанности и права организаций и их работников в области пожарной безопасности

Согласно ст. 37 Закона "О пожарной безопасности в РФ" организации имеют право:

- создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств, в том числе на основе договоров с Государственной противопожарной службой;

- вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, произошедших на предприятиях;

- устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности;

- получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны.

При этом организации обязаны:

-	соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами органы управления и подразделения пожарной охраны, в том числе на основе договоров  с Государственной противопожарной службой;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства, горюче - смазочные материалы, а так

Для заметок:

же продукты питания и места отдыха для личного состава пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению пожаров, и привлеченных к тушению пожаров сил;

-	обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий:

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о произошедших на их территориях пожарах и их последствиях;

-	незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельности добровольных пожарных.

Согласно разделу 1 Правил пожарной безопасности в РФ работники организаций должны:

- соблюдать на производстве требования пожарной безопасности, а также соблюдать  и поддерживать противопожарный режим;

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной 
охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации 
пожара.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Организационные мероприятия включают в себя:

- назначение должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации;

- установление противопожарного режима в организации;

-	разработку инструкций о мерах противопожарной безопасности для  каждого взрывопожарного и пожарного участка:

- обучение работников правилам пожарной безопасности;

- организацию пожарной охраны.

Из раздела 1 (п.п.8,10) Правил пожарной безопасности следует, что руководители организаций или индивидуальные предприниматели имеют право назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ и в силу действующих нормативных правовых и иных актов должны выполнять соответствующие правила пожарной безопасности либо обеспечивать их соблюдение на определенных участках работ.

Руководители, а также должностные лица организаций, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны разрабатывать противопожарные мероприятия и обеспечивать их выполнение.

С целью выполнения своих обязанностей ответственные лица:

- разрабатывают противопожарный режим организации;

Для заметок:

- разрабатывают инструкции о мерах противопожарной безопасности;

-	организуют обучение и проведение инструктажей с персоналом по требованиям противопожарной безопасности;

- организуют техническое обслуживание противопожарных средств.

Руководители организаций, на территории которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) сильнодействующие ядовитые вещества, должны сообщать подразделениям пожарной охраны данные о них, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на этих предприятиях.

Согласно п. 15 Правил пожарной безопасности в каждой организации распорядительным документом должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том числе:

- определены и оборудованы места для курения;

- определены места и допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;

- установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды;

- определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня.

Кроме того, должны быть регламентированы:

- порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;

- действия работников при обнаружении пожара;

-	определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение.

Обучение работников организаций предупреждению и тушению пожаров

Обучение мерам пожарной безопасности работников организации проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ст. 25 закона "О пожарной безопасности"). Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем (п.7 Правил).

Согласно ГОСТ12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда" со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, временными работниками, командированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственную практику, необходимо проводить вводный инструктаж, который включает и вопросы пожарной безопасности.

При этом работник должен знать:

- правила пользования электроустановками и электроприборами;

- правила хранения легковоспламеняющихся веществ;

- порядок оповещения и схему эвакуации при пожаре:

- места расположения огнетушителей и других средств тушения пожаров и правила пользования ими;

Для заметок:

- обязанности и действия при пожаре.

Обязанности работника по соблюдению требований пожарной безопасности должны быть отражены в их должностных инструкциях или инструкциях по охране труда (выполняемой работе).

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе Правил пожарной безопасности, нормативных правовых, нормативных технических и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования (из Приложения 1 к Правилам).

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы:

- порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе эвакуационных путей:

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ;

-	порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов;

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды;

- предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.).

- отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв;

- обязанности и действия работников при пожаре, в том числе:

- правила вызова пожарной охраны;

- порядок аварийной остановки технологического оборудования:

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования:

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики:

- порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей:

- порядок осмотра и приведения в пожаро-взрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Для объектов с ночным пребыванием людей в инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время. Руководители указанных объектов ежедневно в установленное Государственной противопожарной службой время сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте.

Порядок действий при пожаре

Общий порядок действий при пожаре установлен Правилами пожарной безопасности (п.п. 109 -111). В каждой организации порядок действий при пожаре определяется также локальной инструкцией о мерах противопожарной безопасности.

Каждый работник при обнаружении пожара, признаков горения, задымления, запаха гари, повышения температуры и т.п. должен немедленно сообщить об этом по телефону (в пожарную охрану).

Для заметок:

Руководители и должностные лица организаций, назначенные в установленном порядке ответственными за обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

-	проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения  безопасности личного состава.

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, его замещающее) информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Организация государственной противопожарной службы

Согласно ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

государственная противопожарная служба;

ведомственная пожарная охрана;

Для заметок:

добровольная пожарная охрана;

объединения пожарной охраны.

Государственная противопожарная служба является основным видом пожарной охраны и входит в состав Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий в качестве самостоятельной оперативной службы.

Должностные лица Государственной службы имеют право:

-	проводить обследования и проверки территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов;

- участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий по выбору площадок (трасс) строительства, а также комиссий по приемке завершенных строительством (реконструкцией) объектов;

- рассматривать и согласовывать в части соблюдения требований пожарной безопасности проектно-сметную документацию на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и техническое переоснащение зданий и объектов;

- давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной  безопасности, обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг), снятию с производства, прекращению выпуска и приостановке реализации товаров (работ, услуг), не соответствующих требованиям пожарной безопасности;

-	налагать административные взыскания на граждан и юридических лиц за нарушение требований пожарной безопасности.

Объектовые подразделения Государственной противопожарной службы могут выполнять функции пожарной охраны организаций (по договорам).

Функции пожарной охраны в организациях могут выполнять также ведомственная пожарная охрана и дружины добровольной пожарной охраны.

Ведомственная пожарная охрана. Статьей 12 Федерального закона «О пожарной безопасности» определено, что Федеральные органы исполнительной власти, предприятия в целях обеспечения пожарной безопасности могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны.

Порядок организации ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их деятельности определяются соответствующими положениями, согласованными с Государственной противопожарной службой (из ст. 10 Закона Кемеровской области "Об обеспечении пожарной безопасности").

Государственный контроль пожарной безопасности

Порядок осуществления государственного контроля определен Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» от 26.12. 2008 № 294-ФЗ.

Мероприятие по контролю - совокупность действий должностных лиц органов государственного контроля (надзора), связанных с проведением проверки выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем обязательных требований, осуществлением необходимых исследований (обследований, испытаний),

Для заметок:

экспертиз, оформлением результатов проверки и принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю.

Объект контроля (надзора) - деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению обязательных требований в области пожарной безопасности, в том числе на их имущественном комплексе (или его части), включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество.

Согласно ст. 7 134-ФЗ мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжений (приказов) органов государственного контроля (надзора).

В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю указываются:

- номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятия по контролю;

- наименование органа государственного контроля (надзора);

- фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение мероприятия по контролю;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которых, проводится мероприятие по контролю;

- цели, задачи и предмет проводимого мероприятия по контролю;

-	 правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;

- дата начала и окончания мероприятия по контролю.

Распоряжение (приказ) о проведении мероприятия по контролю либо его заверенная печатью копия предъявляется должностным лицом, осуществляющим мероприятие по контролю, руководителю или иному должностному' лицу юридического лица либо индивидуальному предпринимателю одновременно со служебным удостоверением.

Мероприятие по контролю может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю.

Продолжительность мероприятия по контролю не должна превышать один месяц.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего мероприятие по контролю, руководителем органа государственного контроля (надзора) или его заместителем срок проведения мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на один месяц.

В целях проверки выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований органом государственного контроля (надзора) в пределах своей компетенции проводятся плановые мероприятия по контролю.

Закон предусматривает плановые мероприятия по контролю и внеплановые проверки.

Для заметок:

Плановое мероприятие по контролю в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя может быть проведено не более чем один раз в два года.

Внеплановой проверке, предметом которой является контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений обязательных требований.

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся органами государственного контроля (надзора) также в случаях:

-получения информации от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных ситуаций, об изменениях или нарушениях технологических процессов, а также о выходе из строя сооружений, оборудования, которые могут непосредственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и имуществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

-возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однородных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей:

-обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

Государственные инспекторы ГПН обязаны:

-	проводить мероприятия по контролю на основании и в соответствии с распоряжениями (приказами) руководителей органов ГПН о проведении мероприятий по контролю;

-	посещать объекты территории и помещения) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях проведения мероприятия по контролю только во время исполнения служебных обязанностей при предъявлении служебного удостоверения и распоряжения (приказа) руководителя органа ГПН о проведении мероприятия по контролю;

- не препятствовать представителям юридического лица или индивидуального предпринимателя присутствовать при проведении мероприятия по контролю, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

- предоставлять должностным лицам юридического лица или индивидуальным предпринимателям либо их представителям, присутствующим при проведении мероприятия по контролю, относящуюся к предмету проверки, необходимую информацию;

- знакомить должностных лиц юридического лица или индивидуального предпринимателя, либо их представителей с результатами мероприятий по контролю.

При проведении мероприятий по контролю государственные инспекторы не вправе;

- проверять выполнение требований, не относящихся к области пожарной 
безопасности и компетенции органа ГПН, от имени которого действуют должностные лица;

Для заметок:

- осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении проверки должностных лиц или работников проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо их представителей;

- требовать предоставление документов, информации, образцов (проб) продукции, если они не являются объектами мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, относящихся к предмету проверки;

- требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований (испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные государственными стандартами или иными нормативными документами;

- распространять информацию, составляющую охраняемую законом тайну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю.

За нарушение требований пожарной безопасности должностные лица Государственной противопожарной службы могут привлечь нарушителей к административной ответственности согласно Кодексу об административных правонарушениях.

Производство по делам об административных правонарушениях - деятельность государственных инспекторов по привлечению юридических лиц, должностных лиц. индивидуальных предпринимателей и граждан к административной ответственности (предупреждению, административному штрафу) за административные правонарушения в области пожарной безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Вопрос 7.2. Требования пожарной безопасности

Требования к территориям, зданиям, сооружениям и помещениям

Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям определены Правилами пожарной безопасности (п.п. 13, 25, 26, 32-34, 40-42, 44) и сводятся, в частности, к следующему.

Содержание территории:

-	территория организаций в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать для складирования материалов, оборудования и тары;

- дороги, проезды, подходы к зданиям и сооружениям, открытым складам и источникам водоснабжения, используемым для тушения пожаров, должны быть всегда свободными;

- территория организаций должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц;

- не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ) и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных организаций, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах;

Для заметок:

- разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала;

- на территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Содержание зданий, сооружений, помещений:

- для всех производственных и складских помещений должна быть определена в соответствии с НПБ 105-03 категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях помещений;

- около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки безопасности;

-	противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии;

- устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств);

- наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться  в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям;

- в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание пятидесяти и более человек не допускается. В зданиях с массовым пребыванием людей, на случай отключения электроэнергии, у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, количества дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного  на каждого  работника дежурного персонала;

- двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты;

- во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

В зданиях и сооружениях организаций запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

Для заметок:

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;

-	устраивать  склады  горючих  материалов  и  мастерские,  размещать   иные  хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты:

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;

- устанавливать глухие решётки на окнах и приямках у окон подвалов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление  открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и листового металла.

Требования по совместному хранению материалов и веществ

По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать опасные факторы пожара, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей посредством непосредственного контакта или на расстоянии, как при нормальных условиях, так и при пожаре, вещества и материалы делятся на следующие разряды:

- безопасные;

- малоопасные;

- опасные;

- особо опасные.

Для заметок:

К безопасным - относятся негорючие вещества и материалы в негорючей упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких, экзотермических смесей с другими веществами.

Безопасные вещества и материалы следует хранить в помещениях или на открытых площадках любого типа (если это не противоречит техническим условиям на вещество).

К малоопасным относятся такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые относятся к безопасным и на которые не распространяются требования, предъявляемые к опасным грузам. Малоопасные вещества и материалы допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости (кроме V степени огнестойкости).

К опасным относятся горючие и негорючие вещества и материалы, обладающие свойствами, проявление которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодействии их с веществами и материалами других категорий.

Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости.

К особо опасным относятся такие вещества и материалы, которые не совместимы с веществами г материалами одной с ними категории.

Особо опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степени огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

Возможность совместного хранения веществ и материалов определяется на основе количественного учета показателей пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения.

В зависимости от сочетания свойств, перечисленных в п. 1.1, вещества и материалы могут быть совместимыми и несовместимыми друг с другом при хранении.

Требования пожарной безопасности по хранению легковоспламеняющихся и горючих веществ установлены разделом 13 "Объекты хранения" ППБ.

Основные требования по хранению таких веществ:

-	хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию, самовоспламенению), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ;

- баллоны с горючими газами (ГТ), емкости с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ) и горючими жидкостями (ГЖ) должны быть защищены от солнечного и теплового воздействия;

- баллоны с горючими газами должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами;

- баллоны с горючими газами, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не

Для заметок:

должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону;

- хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах баллонов с газами не разрешается;

- стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях не допускается;

- в цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количествах, превышающих установленные в организации нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность;

- помещения складов с горючими газами должны быть обеспечены естественной вентиляцией;

- совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более 200 куб. м;

- уголь различных марок нужно укладывать в отдельные штабели;

- при хранении угля не допускается попадание в штабели древесины, ткани, бумаги и других горючих отходов.

Применение в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаро- взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами не допускается.

Руководители организаций, на которых применяются, перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные) вещества, обязаны сообщать подразделениям пожарной охраны данные о них необходимые для безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара (п.20 Правил).

Вопрос 7.3. Требования к электроустановкам

Основные причины возникновения пожаров из-за неправильной эксплуатации электроустановок:

- искрение в электрических машинах и аппаратах;

-	токи короткого замыкания и электрические перегрузки проводов, вызывающие их недопустимый перегрев;

- неудовлетворительные контакты в местах соединения проводов, где вследствие большого переходного сопротивления выделяется много тепла;

- электрическая дуга, возникающая между контактами аппаратов в момент их отключения под нагрузкой;

- электрическая дуга при сварке и пайке металлов;

- перегрев обмоток электрических машин и трансформаторов вследствие их перегрузки и междувитковых коротких замыканий:

- аварии маслонаполненных аппаратов с выбросом масла в атмосферу и другие. Требования пожарной безопасности к электроустановкам изложены в разделе 1 
(п.п. 58, 60) Правил пожарной безопасности.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

Для заметок:

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

-	использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-	пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- пользоваться электропечами, не оборудованными терморегуляторами.

Требования по проведению огневых работ

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ регламентируются Правилами пожарной безопасности (раздел 15) и сводятся к следующему. Требования пожарной безопасности при ведении огневых работ:

- на проведение всех видов огневых работ на временных местах (кроме строительных площадок и частных домовладений) руководитель объекта обязан оформить наряд-допуск;

-	места проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения;

- проводить огневые работы в пожароопасных и взрывоопасных помещениях только по наряду-допуску;

- место для проведения сварочных работ в зданиях и помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала;

- перед началом и во время проведения огневых работ должен осуществляться контроль состояния паро- газовоздушной среды в технологическом  оборудовании, на котором  проводятся указанные работы, и в опасной зоне;

- при перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, шланги должны быть отсоединены;

- технологическое оборудование, на котором предусматривается проведение огневых работ, должно быть приведено во взрывопожаробезопасное состояние путем:

освобождения от взрывопожароопасных веществ;

отключения от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ);

Для заметок:

предварительной очистки, промывки, пропарки, вентиляции, сорбции, флегматизации и т.п. При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

-	производить огневые работы  на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы:

-	допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проведение огневых работ одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

Требования пожарной безопасности при ведении газосварочных работ:

- переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых площадках;

-	хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов;

- места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, должны быть обеспечены не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППБ и СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве, ч.2».

При этом запрещается:

- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

- перекручивать, зажимать или заламывать газоподводящие шланги;

- переносить генератор при наличии в сборнике ацетилена.

Требования безопасности при ведении электросварочных работ:

-	электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока;

- электросварочная установка во время сварочных работ должна быть заземлена;

- перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии электрода в электрододержателе;

- не разрешается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией провода, а также применять нестандартные электропредохранители;

места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов 
должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста,

Для заметок:

отвечающего за пожарную безопасность (п.9.2.8 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве, ч.1»).

В помещениях, где выполняются любые виды огневых работ, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур - шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

Требования по эвакуации людей

При разработке схем эвакуации должны учитываться опасные факторы, воздействующие на людей при пожаре или взрыве.

Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности при пожаре, являются: пламя и искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичность продуктов горения, дым, пониженная концентрация кислорода, падающие части строительных конструкций, оборудования и т. п.

Опасными факторами взрыва для людей являются: ударная волна, пламя, образовавшиеся при взрыве или выделившиеся из разрушенного оборудования вредные вещества, содержание которых в воздухе превышает допустимую концентрацию.

Основные требования к схемам и путям эвакуации следующие:

- в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара (из п. 16 Правил);

-	количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей  эвакуации  должны  соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования;

- максимальное расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного выхода определяется в зависимости от категории помещения, но не должно превышать 100 м;

- все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры;

- при расстановке технологического или другого оборудования в помещении должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами проектирования;

- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу (п.56 Правил);

- объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.61 Правил пожарной безопасности).

Запрещается:

- забивать двери эвакуационных выходов;

Для заметок:

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости) горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков.

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей более 50 человек должен в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре:

- разработать инструкцию, определяющую порядок безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре;

- проводить практические тренировки персонала, задействованного в эвакуации людей, не реже одного раза в полугодие.

Требования по обеспечению первичными средствами пожаротушения

К первичным средствам пожаротушения относятся:

- ручные и передвижные огнетушители;

- вода;

- песок;

- войлок;

- асбестовое полотно.

При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

Рекомендации по определению необходимых видов и количества первичных средств пожаротушения изложены в приложении 3 к Правилам пожарной безопасности и сводятся к следующему.

Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий на это оборудование. Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В   - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С   - пожары газов;

класс D   - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному огнетушителю по области применения. 
Нельзя применять пенные огнетушители для подавления очага пожара на электроустановках, находящихся под напряжением

Для заметок:

Огнетушители должны иметь сертификат безопасности.

Огнетушители должны находиться в полностью заряженном состоянии, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства.

На каждый огнетушитель заводят паспорт. Огнетушителю присваивается порядковый номер, который наносят краской на него и заносят в паспорт и в журнал учета состояния огнетушителей.

Огнетушители должны подвергаться техническому обслуживанию, которое включает в себя осмотры (один раз в два месяца), ремонт, испытание (проверяют 
качество зарядки и состояние корпуса) и их перезарядку.

В зимнее время огнетушители необходимо хранить в отапливаемых 
помещениях.

На объекте должен быть ответственный за приобретение, хранение, содержание, ремонт, сохранность первичных средств пожаротушения.

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должно размещаться не менее двух ручных огнетушителей. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 кв. м.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать:

- 20 м для общественных зданий и сооружений;

- -30м для помещений категории А, Б и В;

- 40 м для помещений категорий В и Г;

- 70 м для помещений категории Д.

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений не высоте не более 1,35 м. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, переходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

Стационарными установками пожаротушения оснащаются здания, сооружения, отдельное технологическое оборудование. Стационарные установки должны иметь автоматическое местное или дистанционное включение и одновременно выполняют функции автоматической пожарной сигнализации.

Вода пригодна для тушения большинства легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Воду нельзя применять для тушения ряда органических жидкостей и химических соединений, а также для подавления очага пожара на электроустановках, находящихся под напряжением.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м и комплектоваться ведрами.

Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть вместимостью не менее 0,1 куб. м. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 и 3,0 куб. м и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок размером не менее 1x1 м предназначены для тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены.

Асбестовое полотно, войлок рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже одного раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

Для заметок:

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории объектов должны оборудоваться щиты (пункты).

Требования по содержанию сетей противопожарного водоснабжения

В п.п. 89 - 92 Правил пожарной безопасности приведены требования к содержанию противопожарного водоснабжения, которые в основном сводятся к следующему:

-	сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения;

- проверка работоспособности сетей должна проводиться не реже двух раз в год (весной и осенью);

- пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищены от снега и льда;

- у гидрантов и водоемов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели. На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водного источника;

- пожарные краны должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов на новую скатку;

- при отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого, необходимо извещать об этом районное подразделение пожарной охраны;

- электродвигатели пожарных насосов должны быть обеспечены бесперебойным питанием;

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года;

- в помещениях насосной станции должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе – повысителе должно быть указано их назначение. Порядок включения насосов - повысителей должен определяться инструкцией.

Требования к системам оповещения

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должна быть предусмотрена система оповещения людей о пожаре (из п. 16 Правил).

В помещениях диспетчерского пункта (пожарного поста) должна быть вывешена инструкция о порядке действий оперативного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок пожарной автоматики (п. 97 Правил).

Согласно п.п. 102 - 104 Правил пожарной безопасности в РФ системы оповещения о пожаре должны обеспечивать передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции).

В лечебных и детских дошкольных учреждениях, а также спальных корпусах школ-интернатов оповещается только обслуживающий персонал.

Для заметок:

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в действие.

В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это лиц.

Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных устройств.

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией допускается использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на объекте.

Тема № 8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях

Проверка знаний и аттестации руководителей и специалистов по охране труда и промышленной безопасности

Руководители и специалисты организаций проходят обучение охране труда и промышленной безопасности в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца.

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются к самостоятельной деятельности после ознакомления с должностными обязанностями, в том числе по охране труда и промышленной безопасности, с действующими в организации локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях организации).

Периодическое обучение охране труда и промышленной безопасности (переподготовка, повышение квалификации) руководителей и специалистов на протяжении трудовой деятельности проводится не реже одного раза в три года.

Обучение проводится в образовательных учреждениях, учебных центрах охраны труда, учебных центрах охраны труда и промышленной безопасности, имеющих лицензию Министерства образования Российской Федерации на образовательную деятельность (Департамента образования субъекта федерации) и разрешение Министерства труда и социального развития Российской Федерации (Департамента труда субъекта федерации) на обучение охране труда.

Подготовку руководителей и специалистов по промышленной безопасности рекомендуется проводить в образовательных учреждениях, аккредитованных в Системе аккредитации Гостехнадзора России.

Обучение проводится по программам, разработанным на основании типовых программ.

Руководителям и специалистам, прошедшим обучение охране труда и (или) промышленной безопасности, выдается соответствующее удостоверение, заверенное подписью руководителя и печатью образовательного учреждения (учебного центра)

Независимо от срока предыдущего обучения руководитель (специалист) должен пройти обучение охране труда и промышленной безопасности:

- при назначении на новую должность или переводе на другую работу, требующую дополнительных знаний в области охраны труда и промышленной безопасности;

Для заметок:

- при переходе с одного предприятия на другое;

- при перерыве в работе свыше одного года.

Обучение проводится в том же порядке, что и периодическое.

Проверка знаний требований охраны труда - процедура, проводимая в форме устного или письменного экзамена по вопросам (билетам), разработанным на основании Типовых экзаменационных билетов (вопросов), утвержденных Департаментом труда. Проверка знаний может проводиться также с использованием компьютерных программ, допущенных к применению в установленном порядке.

Согласно порядку обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций Минздравсоцразвития России, руководители и специалисты проходят проверку знаний требований охраны труда:

- при приеме на работу - не позднее одного месяца после назначения на должность;

- периодически  на протяжении трудовой деятельности -  не реже одного раза в три года, если иное не предусмотрено отраслевыми (межотраслевыми) документами;

- внеочередную.

Проверка знаний требований охраны труда проводится по вопросам, отнесенным к компетенции работника.

Аттестация по охране труда проводится в соответствии с Положением о системе непрерывного обучения, проверки знаний и аттестации по охране труда.

Аттестация в дополнение к проверке знаний по охране труда включает:

- проверку соответствия профессионального образования (подготовки) и стажа (опыта) работы занимаемой должности (выполняемой работе) с учетом квалификационных требований, предусмотренных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих Минздравсоцразвития России и Квалификационными требованиями, утверждёнными Департаментом труда субъекта федерации, а также требований отраслевых и межотраслевых нормативных актов по охране труда;

- проверку наличия удостоверений о проверке знаний по специальным правилам и инструкциям по охране труда, знание которых входит в должностные обязанности руководителя (работника).

Аттестации руководителей и специалистов по промышленной безопасности проводятся согласно Положению о порядке подготовки и аттестации по промышленной безопасности аттестации руководителей и специалистов по промышленной безопасности, которые подразделяются на первичные и периодические.

Первичная аттестация проводится:

- при приеме на работу;

- при назначении на новую должность или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от работника дополнительных знаний по охране труда и промышленной безопасности;

- при переходе с одного предприятия на другое;

- при перерыве в работе свыше одного года.

Аттестация проводится не позднее одного месяца со дня назначения на должность. Периодическая аттестация проводится не реже одного раза в три года.

Для заметок:

Основные требования по обеспечению пожарной безопасности в организации

Для обеспечения пожарной безопасности в организации должны быть выполнены организационные и технические мероприятия.

Организационные мероприятия включают в себя:

- назначение должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации;

- установление противопожарного режима в организации:

- разработку инструкций о мерах противопожарной безопасности для каждого взрывопожарного и пожарного участка:

- обучение работников правилам пожарной безопасности:

- организацию пожарной охраны.

Обучение мерам пожарной безопасности работников организации проводится администрацией (собственниками) этих организаций в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ст. 25 закона "О пожарной безопасности"). Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем (п.7 Правил).

Согласно ГОСТ12.004-90 "Организация обучения безопасности труда" со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, временными работниками, командированными, учащимися, студентами, прибывшими на производственную практику, необходимо проводить вводный инструктаж, который включает и вопросы пожарной безопасности.

Работник должен знать:

- правила пользования электроустановками и электроприборами;

- правила хранения легковоспламеняющихся веществ;

- порядок оповещения и схему эвакуации при пожаре;

-	места расположения огнетушителей и других средств тушения пожаров и правила пользования ими;

- обязанности и действия при пожаре.

Обязанности работника по соблюдению требований пожарной безопасности должны быть отражены в их должностных инструкциях или инструкциях по охране труда (выполняемой работе).

Основные требования безопасности при эксплуатации транспортных средств на территории организации

В организации могут использоваться следующие виды транспортных средств.

Напольный безрельсовый колесный транспорт:

- автомобили;

- тракторы;

- автокраны;

- вилочные авто- и электропогрузчики;

- электрокары;

- грузовые тележки.

Для заметок:

Транспортные средства непрерывного действия:

- конвейеры (ленточные, цепные, пластинчатые, тележечные, винтовые, шнековые, роликовые, подвесные, гравитационные, вибрационные, пневматические);

- лифты с непрерывным движением кабин;

- пневматический (всасывающий, смешанный, нагнетательный, пневмоконвейерный);

- гидравлический (напорный, безнапорный);

- трубопроводный (жидкости, пар, газ);

-подвесные транспортные средства (монорельсовые и двухрельсовые подвесные дороги с самоходными или с несамоходными тележками, оснащёнными подвесными устройствами для транспортировки груза);

- подвесные канатные дороги;

- эскалаторы;

-транспортные системы непрерывного действия в технологических комплексах роторного типа. В организации должны назначаться лица, ответственные за техническое состояние и безопасную эксплуатацию транспортных средств.

Основные требования безопасности при эксплуатации транспортных средств - техническое состояние, оборудование и укомплектованность автотранспортных средств всех типов, марок, назначений, прицепов и полуприцепов, находящихся в эксплуатации, должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов (п. 6.1.1 ПОТ РМ-027-2003).

Организацию работы по обеспечению безопасных условий эксплуатации транспортных средств непрерывного действия следует проводить на основе оценки уровня безопасности этих транспортных средств и последующего приведения их в соответствие с требованиями правил по безопасной эксплуатации, документации завода-изготовителя и других нормативных правовых актов и нормативных технических документов по охране и безопасности труда (п. 1.9 МПОТ при эксплуатации промышленного транспорта).

Металлоконструкции транспортных средств непрерывного действия и другого производственного оборудования, эксплуатируемого в составе единого технологического комплекса, должны быть заземлены (п. 2.1.39 МПОТ при эксплуатации промышленного транспорта).

Под организацией безопасного движения транспортных средств следует понимать комплекс мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий в процессе перемещения грузов транспортными средствами на территории организации (п. 4.2.1 ПОТ РМ-008-99).

Для организации грузовых перевозок в организации разрабатываются транспортно-технологические схемы (п. 1.35 ПОТ РМ-008-99).

Для организации движения транспортных средств в организации разрабатываются и устанавливаются на узловых и видных местах схемы движения (п. 1.36 ПОТ РМ-008-99).

Скорость движения транспортных средств на территории организации устанавливается в зависимости от состояния транспортных путей, интенсивности грузовых и людских потоков, специфики транспортных средств и грузов и должна соответствовать требованиям Правил дорожного движения. В производственных помещениях

Для заметок:

скорость движения транспортных средств не должна превышать 5 км/час (п. 1.24 ПОТ РМ-008-99).

Основные требования по обеспечению безаварийной эксплуатации электроустановок

В соответствии с п. 1.2.2 ПТЭЭП Потребитель обязан обеспечить:

содержание электроустановок в работоспособном состоянии, их эксплуатацию в соответствии с требованиями ПТЭЭП, МПОТ (ПБ) ЭЭУ, ПУЭ и других нормативно-технических документов:

своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования;

подбор электротехнического и электротехнологического персонала. Периодические медицинские осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности;

обучение и проверку знаний электротехнического персонала и электротехнологического персонала;

надежность работы и безопасность эксплуатации электроустановок;

соблюдение требований охраны труда электротехническим и электротехнологическим персоналом;

охрану окружающей среды при эксплуатации электроустановок;

учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;

представление сообщений в органы Госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок;

разработку должностных и производственных инструкций по охране труда для электротехнического персонала;

укомплектование электроустановок защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом;

учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по энергосбережению;

проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии: выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора.

Новые или реконструированные электроустановки и пусковые комплексы должны быть приняты в эксплуатацию в порядке, изложенном в ПТЭЭП и других нормативных документах (п. 1.3.1 ПТЭЭП).

В соответствии с п. 1.1.5 МПОТ (ПБ) ЭЭУ в организациях должен осуществляться контроль за соблюдением требований МПОТ (ПБ) ЭЭУ и инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей по электробезопасности. Ответственность за состояние охраны труда несет работодатель.

Руководителю Потребителя присвоение группы по электробезопасности не требуется, если он делегировал свои полномочия по техническому руководству электроустановками руководящем работнику организации.

Нарушение требований электробезопасности влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

# Footnotes

Наряд-допуск - это задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное проведение работы.

Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей. По распоряжению выполняются работы, как правило, в электрустановках до 1000 В.

Небольшие по объему виды работ в электроустановках до 1000 В, выполняемые в течение рабочей смены на закрепленном за персоналом оборудовании, должны содержаться в заранее разработанном и подписанном ответственным за электрохозяйство и утвержденном руководителем организации перечне.